Утвержден

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от «___» __________ 201__ года № ___

Начавшийся в 2008 году, энергетический кризис в стране, характеризовался регулярными плановыми и адресными отключениями электроэнергии во всех регионах Кыргызской Республики. Такая ситуация привела к срыву в деятельности многих экономических и социальных субъектов, а также снижению комфортности в условиях жизни населения страны.  В связи с этим, сегодня, перед государством остро стоит задача повышения энергоэффективности при производстве и потреблении энергии в стране.

Представленный стратегический документ «Программа энергосбережения Кыргызской Республики до 2015 года» (далее - Программа) должен стать комплексным механизмом государственного управления эффективного использования энергоресурсов.

Стратегические рамки Программы были определены исходя из Национальной энергетической программы на период 2008-2010 годы и стратегии развития топливно-энергетического комплекса до 2025 года, одобренной Постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики  от 24 апреля 2008 года №346-IV.

Законодательной основой разработки Программы энергосбережения стал Закон Кыргызской Республики «Об энергосбережении», а также Закон Кыргызской Республики «Об энергетической эффективности зданий» и другие нормативные правовые акты.

Главная цель Программы заключается в том, чтобы обеспечить прирост валового внутреннего продукта (далее - ВВП) в 2015г без увеличения потребления топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) через усиления потенциала энергосбережения при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов. При этом необходимо добиться повышения качества жизни населения, усиления энергоэффективности экономики, и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

Для ее достижения был разработан прогноз ожидаемого потребления топливно-энергетических ресурсов исходя из тенденций экономического развития страны на средне- и долгосрочную перспективу определенного в Стратегии развития страны (далее - СРС). При этом, были определены три приоритета развития энергосбережения в стране:

- Через качественную организационную и управленческую поддержку процесса развития энергосбережения в стране, обеспечить к 2015 году объем сбереженной энергии до 1,2 млн. тонн условного топлива (далее - т.у.т.)

- Через стимулирования разработки и использования энерго-, и газоэффективных технических средств, технологий и материалов в производстве, передаче и потреблении энергии и газа обеспечить в 2015 году объем сбереженной энергии 0,7 млн. т.у.т.

- Через структурную перестройку экономики сократить к 2015 году показатели энергоемкости и электроемкости ВВП в два раза, а также довести объемы сбереженной энергии до 1,0 млн.т.у.т.

Также были выделены 2 этапа реализации Программы.

На первом этапе – (2012-2013 гг.) делается упор на относительно дешевые с точки зрения реализации действия, но приносящие высокоэффективные результаты в перспективе.

На втором этапе - (2013-2015 гг.) будут реализовываться мероприятия, требующие больших инвестиций, но и обеспечивающие долгосрочный и  существенный энергосберегающий эффект.

Для достижения поставленных целей разработан комплекс мероприятий  в виде Плана действий с указанием ожидаемых результатов от их реализации, исполнителей и сроков по их реализации.

Программа была составлена в соответствии с «Руководством по разработке стратегических документов», разработанной под эгидой Администрации Президента Кыргызской Республики в 2008 году.

# 1. Описание текущей ситуации

В Кыргызской Республике энергосберегающая политика регулируется Законами Кыргызской Республики «Об энергетике», «Об электроэнергетике», «Об энергосбережении» и «Об энергетической эффективности зданий».

В настоящее время уровень энергозатратности экономики республики в целом остается на высоком уровне. Уровень энергоемкости ВВП в Кыргызстане составляет 1,1 тонн топливного эквивалента на 1000 долларов США. В развитых странах этот показатель составляет 0,09-0,18, а в развивающихся странах – 0,22-0,74. Опыт развитых государств показывает, что при активном проведении государственной энергосберегающей политики уровень энергозатратности (энергоемкость) экономики может быть сокращен в несколько раз (1,5-12 раз).

Основными факторами, влияющими на данную ситуацию являются низкий уровень модернизации экономики и снижение эффективности работы энергетической отрасли.

В структуре потребления топливно – энергетических ресурсов (далее-ТЭР) по отраслям заметно возросла доля коммунально-бытового сектора и снизилась доля промышленности и аграрного сектора.

Так в начале 90-х годов население потребляло 16% от всей электроэнергии  поставленной на внутренний рынок; бюджет – 19%; промышленность, сельское хозяйство, коммерческие потребители – 65%. И это было обусловлено тем, что добыча угля составляла более 5 млн.тонн в год, из них 4,5 млн.тонн потреблялось внутри республики, природного газа поступало 2,5 млрд. куб.метров, топочного мазута 600 тысяч тонн.

Сегодня же структура потребления электроэнергии практически сдвинулась на население, которое потребляет 60,5 % от всей электроэнергии  поставленной на внутренний рынок; бюджет – 10,5 %; промышленность, сельское хозяйство, коммерческие потребители – 29%.

Вся нагрузка от снижения потребления угля и газа тяжёлым грузом легла на электроэнергетическую отрасль. Сегодня отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление полностью осуществляется  за счёт электроэнергии, если в 1990 году население потребляло 1 млрд. кВтч, то в 2010 году – уже 3,64 млрд. кВтч электроэнергии, при сильном сезонном колебании: зимнее потребление электроэнергии в 3,5 раза больше летнего.

В различных отраслях экономики имеет место следующая тенденция:

- Промышленность. По данным Нацстаткома Кыргызской Республики, удельный вес электроэнергии и топлива в материальных затратах на производство продукции в Кыргызской Республике с 1992 г. вырос в среднем в промышленности с 17,6% до 19,1% в 2009 г. В частности, это связано с тем, что многие промышленные потребители энергии до сих пор несут энергозатраты на содержание неиспользуемых и неэффективно загруженных производственных мощностей.

- Сельское хозяйство. При продолжающемся спаде электропотребления в экономике Кыргызской Республики в сельском хозяйстве в 2009 году потребление на производство продукции возросло на 19,7%, при росте выпуска сельхозпродукции в среднем на 5%. Имеет место энергорасточительство. Нормирование расхода энергоресурсов на выпуск сельхозпродукции не ведется, хозяйства не отчитываются перед Нацстаткомом КР об использовании энергоресурсов.

- Жилищно-коммунальное хозяйство. Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется нерациональным расходованием газа, воды и тепловой энергии, использованием неэффективных, с точки зрения экономии энергоресурсов, проектов зданий и сооружений, строительных материалов и конструкций. Пофасадные и поквартирные приборы регулирования расхода и учета потребления тепловой энергии отсутствуют. В недостаточном количестве установлены поквартирные приборы учета расхода газа и воды. Тепловые потери жилого фонда в несколько раз выше, чем в странах с аналогичным климатом.

- Строительство. Современное строительство характеризуется сверхнормативным расходом строительных материалов и энергоресурсов, с использованием малоэффективных с точки зрения энергозатрат строительных конструкций и материалов, а также применением проектов зданий и жилых домов с большими тепловыми потерями, низким качеством строительных работ. Необходимо отметить, что среднее потребление энергии на 1 м2 общей площади в год в Кыргызской Республике составляет 450-650 кВт, тогда как в европейских странах данный показатель не превышает 100-150 кВт. При этом следует отметить, что в объемах энергопотребления в республике учитываются затраты на отопление и освещение, тогда как в европейских странах указанный показатель учитывает затраты на отопление, освещение и горячее водоснабжение.

В бюджетных организациях в современных экономических условиях основным фактором, сдерживающим проведение энергосберегающих мероприятий, является отсутствие механизмов стимулирования энергосбережения и недостаточность финансовых средств для их выполнения.

Складывающаяся ситуация в области энергосбережения без активного вмешательства государства во многом может ухудшить энергетическую безопасность страны, а также снизить в целом уровень конкурентоспособности экономики. Кроме того, большая зависимость в обеспечении топливными ресурсами от внешних поставщиков ставит экономику Кыргызской Республики в сильную зависимость от условий поставки и цен на энергоресурсы, диктуемых поставщиками.

В настоящее время, потенциал топливно-энергетического комплекса страны характеризуется следующими источниками выработки энергии:

1)	Электроэнергетика.

В Кыргызской Республике имеется 252 крупных и средних рек, гидроэнергетический потенциал которых оценивается в 18,5 млн. кВт мощности и более 160 млрд. кВтч электроэнергии. На сегодняшний день используется менее 10% от существующих возможностей.

Гидроэнергетический потенциал  малых рек и водотоков составляет порядка 5-8 млрд. кВтч в год, из которых республика использует только лишь около 1%.

Сегодня, в электроэнергетической отрасли эксплуатируются 17 электрических станций с суммарной установленной мощностью 3,68 млн. кВт, в том числе:

- 2 тепловые электрические станции с установленной мощностью 0,73 млн. кВт;

- 15 гидроэлектростанций с установленной мощностью 2,95 млн. кВт.

В 2010 году ими было выработано 11,86 млрд. кВтч электроэнергии. Динамика общего баланса электроэнергии показана в таблице 1.

Таблица 1

Баланс электроэнергии

|  | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсы, млн. кВтч | 13526 | 14686 | 14335 | 14645 | 11620 | 10890 | 11857 |
| т.у.т. | 4660 | 5059 | 4938 | 5045 | 4003 | 3755 | 4091 |
| Производство, млн. кВтч | 13526 | 14686 | 14326 | 14645 | 11620 | 10890 | 11857 |
| т.у.т. | 4660 | 5059 | 4935 | 5045 | 4003 | 3755 | 4091 |
| Поступило по импорту, млн. кВтч | 0 | 0,2 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| т.у.т. | 0 | 0,1 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределение, млн. кВтч | 13526 | 14686 | 14335 | 14645 | 11620 | 10890 | 11857 |
| т.у.т. | 4660 | 5059 | 4938 | 5045 | 4003 | 3755 | 4091 |
| Потреблено внутри республики, млн. кВтч Полезный отпуск э/э | 8173 | 6983 | 7022 | 7491 | 7178 | 7106 | 6319 |
| т.у.т. | 2816 | 2406 | 2419 | 2581 | 2473 | 2450 | 2180 |
| Потери в сетях общего пользования, млн. кВтч | 3188 | 5126 | 4872 | 4775 | 3899 | 2921 | 2301 |
| т.у.т. | 1098 | 1766 | 1678 | 1645 | 1343 | 1007 | 794 |
| Отпущено на экспорт, млн. кВтч | 2165 | 2577 | 2441 | 2379 | 543 | 864 | 1472 |
| т.у.т. | 746 | 888 | 841 | 820 | 187 | 298 | 507 |

На долю электроэнергетики приходится около 5% ВВП и 16% объема промышленного производства, 10% доходов государственного бюджета.

Электроэнергетический сектор характеризуется следующими проблемами:

а)	Коммерческие и технические потери.

Общие потери электроэнергии в сетях РЭК за январь-ноябрь 2011 года составили 1,8 млрд. кВтч или 21,2 % от поступления электроэнергии в сети РЭК. Коммерческие потери составили 0,4 млрд. кВтч или 5,1 %, технические потери составили 1,4 млрд. кВтч или 16,1 %.

Суммарные потери электроэнергии в 2010 году в энергосистеме составили 1,9 млрд. кВтч или 25,9 % от общего поступления во внутренние сети.  Эти потери были допущены в сетях как высокого (открытое акционерное общество «Национальные электрические сети Кыргызстана»), так и низкого напряжения (распределительные электрокомпании).

В 1996-1997 гг. потери составляли уровень сегодняшнего дня, в дальнейшем наблюдалось их постепенное снижение, к 2001 году был достигнут рекордно низкий уровень 28 %. Однако уже в после 2002 года, сразу после реализации третьего этапа Программы разгосударствления и приватизации Акционерное общество «Кыргызэнерго», в результате которой распределительные компании впервые начали функционировать в качестве самостоятельных субъектов, потери резко возросли до 43 % и с тех пор практически не отклоняются от этой величины.

Рост потерь и неплатежей со стороны потребителей создает больший дефицит финансовых ресурсов, что отрицательно сказывается на деятельности самих энергокомпаний, на их поставщиках и фискальных органах. Все это лишний раз подтверждает, что проблемы в энергетике уже переросли из внутриотраслевых в проблемы национального масштаба.

б)	Тарифы. В современных экономических условиях одним из основных факторов влияющих на эффективное использование топлива и энергии являются тарифы на энергию. Действующие тарифы в Кыргызской Республике не стимулируют производителей и потребителей энергоресурсов снижать затраты на энергию. В этой связи требуется совершенствование действующей тарифной политики на энергию.

в)	Учет потребления энергии. На сегодняшний день степень износа основного оборудования электрических сетей составляет около 50%, при этом больший процент сетей и оборудования распределительных электрокомпаний не пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Устаревшее оборудование, несовершенство учёта реального потребления электроэнергии затрудняет привлечение инвестиций и развитие конкуренции в энергетической отрасли. В настоящее время из 1 202 тыс. приборов учета в распределительных электросетях, только около 14% отвечают требованиям современного качества учета. Оставшуюся часть составляют устаревшие системы учета 1950-1960 годов выпуска, которые из-за отсутствия запасных частей не подлежат ремонту, работают с большой погрешностью учета и не защищены от несанкционированного вмешательства.

г)	Диспропорция в структуре размещения генерирующих мощностей. Основное количество гидроэлектростанций (далее-ГЭС) находится на юге республики, а основное потребление осуществяется на севере республики. Так установленная мощность генерирующих мощностей по югу страны составляет 2920 МВт или 79,4% от общей установленной мощности республики. При этом наблюдается низкое использование малых ГЭС и нетрадиционных источников энергии.

д)	Требуется обновление стандартов энергосбережения (энергоэффективности) и приведение их в соответствие с международными стандартами.

2)	Теплоэнергетика.

В настоящее время в республике эксплуатируются около 3000 электрических котельных с тепловой мощностью 4200 Гкал/час, что в 3,5 раза больше тепловой мощности ТЭЦ г. Бишкека. Износ теплотехнического оборудования превысил 80%, что привело к росту потерь тепла свыше 25% от общей выработки. Централизованное теплоснабжение существует только в 4 городах республики: по г. Бишкек снабжается теплоэнергией 85% жилого фонда, по г. Ош – 35-40%, по г. Кызыл-Кия – 60% и по г. Каракол – 26%.

Ежегодно в республике вырабатывается более 3,1 млн. Гкал тепловой энергии, в том числе:

- ТЭЦ гг. Бишкек и Ош открытое акционерное общество «Электрические станции» до 76%;

- Государственное предприятие «Кыргызжилкоммунсоюз» - 20%;

- остальные 8% теплоэнергии вырабатываются ведомственными и муниципальными котельными коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго» Мэрии г. Бишкек.

На производство тепла расходуется порядка 600 тыс. тут, себестоимость производства 1 Гкал - около 2000-3000 сом/Гкал. Затраты на импортируемое топливо оцениваются более чем в 1 млрд. сом в год.

Для коммунальной теплоэнергетики, в связи с переходом на твердое топливо, с особой остротой стоит вопрос о перевооружении котлами нового поколения с высоким коэффициентом полезного действия (далее – КПД).

В подавляющем большинстве тепловые сети сооружались в 60-70 гг. прошлого века и на сегодняшний день по ним теряется до 30-45% тепловой энергии, поэтому необходимо проведение реконструкции тепловых сетей путем замены на современные трубопроводы с предварительно нанесенным изолирующим слоем (пенополиуретан ППУ).

Таблица 2

Баланс тепловой энергии

|  | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсы, тыс. Гкал | 3721 | 3523 | 3300 | 3346,1 | 3358,2 | 3160,4 | 2724,76 |
| т.у.т. | 640 | 606 | 570 | 575,5 | 577,6,3 | 543,6 | 468,66 |
| Производство, тыс. Гкал | 3721 | 3523 | 3300 | 3346,1 | 3358,2 | 3160,4 | 2724,76 |
| т.у.т. | 640 | 606 | 570 | 575,5 | 577,6,3 | 543,6 | 468,66 |
| Поступило по импорту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остатки на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределение тыс. Гкал | 3721 | 3523 | 3300 | 3346,1 | 3358,2 | 3160,4 | 2724,76 |
| т.у.т. | 640 | 606 | 570 | 575,5 | 577,6,3 | 543,6 | 468,66 |
| Потреблено внутри республики, тыс. Гкал | 3223 | 2796 | 2556,8 | 2600,7 | 2604,3 | 2384,4 | 1742,89 |
| т.у.т. | 554 | 481 | 435 | 447,3 | 447,9 | 410,1 | 299,78 |
| Потери, тыс. Гкал | 498 | 727 | 743,1 | 745,4 | 753,9 | 776,0 | 672,07 |
| т.у.т. | 86 | 125 | 127 | 128,2 | 129,7 | 133,5 | 115,6 |
| Отпущено на экспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остатки на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В настоящее время оснащённость приборами учёта тепловой энергии не более 10%. Это создает трудности по сбору денежных средств за использование теплоэнергии.

3)	Уголь.

На территории Кыргызской Республики известны порядка 70 месторождений угля, общие запасы которых составляют 1,3 млрд. тонн. Угольная отрасль страны состоит из 30 постоянно и сезонно работающих угольных компаний.

В топливно-энергетическом балансе Кыргызской Республики за 2010 год на долю угля приходится 13 %, при этом кыргызские угли составляют порядка 25 % от потребленного количества, т.е. импорт угля составляет 75 %.

За период 2007-2010 годов наблюдалась определенная положительная динамика по объемам добычи угля - на 22,7 % в 2008 году, на 53,6 % в 2009 году, на 41,3% в 2010 году к уровню 2007 года.

Таблица 3

Баланс угля

|  | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсы, тыс. тонн | 1645,1 | 1912,8 | 1847,4 | 1943,1 | 2530 | 2414,1 | 2018,1 |
| т.у.т. | 1063 | 1272 | 1237 | 1302 | 1695,1 | 1617,4 | 1465,1 |
| Добыча, тыс. тонн | 512,6 | 335,3 | 321,3 | 395,1 | 484,8 | 606,9 | 558,2 |
| т.у.т. | 292 | 191 | 183 | 225,2 | 276,3 | 345,9 | 405,3 |
| Поступило по импорту, тыс. тонн | 342,6 | 981,3 | 932,7 | 1123,1 | 1544,8 | 1139,7 | 1159,9 |
| т.у.т. | 248 | 712 | 672 | 810 | 982,6 | 1060,7 | 842,1 |
| Остатки на начало года, тыс. тонн | 788,5 | 596,2 | 593,4 | 424,9 | 500,4 | 667,5 | 300 |
| т.у.т. | 523 | 369 | 382 | 267 | 325,3 | 433,9 | 217,8 |
| Распределение, тыс. тонн | 1645,1 | 1912,8 | 1847,4 | 1943,1 | 1954,1 | 1981,8 | 2018,1 |
| т.у.т. | 1063 | 1272 | 1237 | 1302 | 1307,3 | 1325,8 | 1465,1 |
| Потреблено внутри республики, тыс.тонн | 1123 | 1254,9 | 1257,7 | 1310,7 | 1741,5 | 1703,9 | 1648,2 |
| т.у.т. | 732 | 815 | 820 | 852 | 1132 | 1107,5 | 1196,6 |
| Потери, тыс. тонн | 0,2 | 29,4 | 130,2 | 33,4 | 16,3 | 28,8 | Н.с. |
| т.у.т. | 0,1 | 17 | 75 | 19 | 9,5 | 16,7 | 0 |
| Отпущено на экспорт, тыс. тонн | 28,5 | 8,8 | 34,8 | 99 | 103,8 | 18,4 | 19,9 |
| т.у.т. | 16 | 5 | 20 | 56,43 | 59,2 | 10,5 | 14,4 |
| Остатки на конец года, тыс. тонн | 493,4 | 619,7 | 424,7 | 500 | 668,4 | 663 | 350,0 |
| т.у.т. | 315 | 383 | 322 | 375 | 501,3 | 497,25 | 254,1 |

Износ оборудования в угольной отрасли достиг 85 %. Недостаток оборотных средств, высокая дебиторская задолженность негативно влияют на качество ремонтных работ горной техники, автодорог, своевременность проведения вскрышных и работ для подготовки фронта добычи угля. В результате угольная промышленность находиться в кризисном состоянии и нуждается в срочном инвестировании.

Добываемый уголь неконкурентоспособен как по розничным ценам, поскольку большие затраты связаны с его транспортировкой к потребителям, так и из-за сужения рынка сбыта углей мелких фракций (ведомственные котельные, ТЭЦ города Бишкек, потребители соседних государств из-за неконвертируемости валют), в результате чего на складах предприятий накапливаются угли мелких фракций (к примеру на 27.12.2011 года складские запасы составили 250 тыс.т). Кроме того, на функционирующих топливных базах отсутствует государственная система контроля качества угля, отпускаемого потребителям.

4)	Природный газ и нефть.

В Кыргызской Республике осуществляется добыча природного газа, а также его импорт из Республики Узбекистан. ОАО «Кыргызгаз» является естественным монополистом по поставке природного газа. Им эксплуатируется 753 км магистральных газопроводов, 657 км газопроводов среднего давления и 1679 км газопроводов низкого давления. В настоящее время износ оборудования превысил 80%, требуется замена 119,4 км магистральных газопроводов и  90,7 км газопроводов среднего  и низкого давления.

Таблица 4

Баланс природного газа

|  | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсы, млн. м3 | 698,5 | 736,2 | 758,3 | 767,2 | 745,2 | 323,9 | 309,18 |
| т.у.т. | 803 | 847 | 872 | 882,3 | 857 | 372,5 | 352,7 |
| Добыча, млн. м3 | 32,8 | 25,1 | 19,4 | 15 | 17,5 | 15,4 | 21,8 |
| т.у.т. | 38 | 29 | 22 | 17 | 19,95 | 17,6 | 25,1 |
| Поступило по импорту, млн. м3 | 665,7 | 711,1 | 738,9 | 752,2 | 727,7 | 308,5 | 287,38 |
| т.у.т. | 765 | 818 | 850 | 857,5 | 829,6 | 351,7 | 327,6 |
| Остатки на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределение, млн. м3 | 698,5 | 736,2 | 758,3 | 767,2 | 745,2 | 323,9 | 287,38 |
| т.у.т. | 803 | 847 | 872 | 880,7 | 849,5 | 369,2 | 327,6 |
| Потреблено внутри республики, млн. м3 | 675,5 | 626,9 | 660,8 | 670,4 | 639,9 | 254,5 | 217,3 |
| т.у.т. | 776 | 721 | 760 | 764,3 | 729,5 | 290,1 | 247,7 |
| Потери, млн. м3 | 23 | 109,3 | 97,5 | 96,8 | 105,3 | 69,4 | 57,67 |
| т.у.т. | 27 | 126 | 112 | 111,1 | 120 | 79,1 | 65,7 |
| Отпущено на экспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остатки на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозные геологические ресурсы углеводородного сырья в Ферганской впадине Кыргызской Республики составляют от 145 до 260 млн. тонн. В эксплуатации находятся 12 нефтяных, газовых и нефтегазовых месторождений. Извлекаемые запасы нефти составляют 11,3 млн. тонн, природного газа промышленных категорий - 4,5 млрд. м3. В отрасли основной предприятей занимающей добычей нефти и газа является ОАО «Кыргызнефтегаз» (госпакет акций 85 %). Износ промыслового и технического оборудования составляет более 80 %.

Уровень добычи природного газа до 2007 года имело отрицательную динамику, после данного года наблюдается положительная динамика, что привело к росту добычи природного газа на 45,3 % в 2010 году по сравнению с 2007 годом.

До 2007 года был спад добычи нефти, а в 2010 году уровень добычи нефти вырос на 21,2% по сравнению с 2007 годом.

Таблица 5

Баланс нефти

|  | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсы, тыс. тонн | 87,5 | 90,4 | 96,9 | 148,6 | 204,4 | 100,3 | 101,9 |
| т.у.т. | 125 | 129 | 138,6 | 212,5 | 292,3 | 143,4 | 145,7 |
| Добыча, тыс. тонн | 75,5 | 77,9 | 70,8 | 68,5 | 71,1 | 77,3 | 83,0 |
| т.у.т. | 108 | 111 | 101,2 | 98 | 101,7 | 110,5 | 118,7 |
| Поступило по импорту, тыс. тонн | 0 | 5,1 | 15,9 | 69,1 | 125,7 | 10,8 | 14,8 |
| т.у.т. | 0 | 7 | 22,7 | 98,8 | 179,8 | 14,8 | 4,29 |
| Остатки на начало года, тыс. тонн | 12 | 7,4 | 10,2 | 11 | 7,6 | 12,2 | 4,1 |
| т.у.т. | 17 | 11 | 14,6 | 15,7 | 10,9 | 17,4 | 5,9 |
| Распределение, тыс. тонн | 87,5 | 90,4 | 96,9 | 148,6 | 204,4 | 100,3 | 101,9 |
| т.у.т. | 125 | 129 | 138,6 | 212,5 | 292,3 | 143,4 | 145,7 |
| Потреблено внутри республики, тыс.тонн | 75,5 | 80,2 | 83,7 | 136,8 | 134,9 | 79 | 92,7 |
| т.у.т. | 108 | 115 | 119,7 | 195,6 | 192,9 | 113 | 132,6 |
| Потери, тыс. тонн | 0 | 0 | 2,2 | 2,2 | 4,5 | 4,0 | 2,2 |
| т.у.т. | 0 | 0 | 3,1 | 3,1 | 6,4 | 5,72 | 3,1 |
| Отпущено на экспорт, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 52,7 | 6,0 | 3,0 |
| т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 75,3 | 8,6 | 4,29 |
| Остатки на конец года, тыс.тонн | 12 | 10,2 | 11 | 7,6 | 12,3 | 11,3 | 4,0 |
| т.у.т | 17 | 14 | 15,7 | 10,9 | 17,6 | 16,2 | 5,7 |

Увеличение добычи нефти были достигнуты за счет привлечения собственных средств ОАО «Кыргызнефтегаз» для ремонта простаивающих скважин. В 2010 г. увеличился уровень добычи по нефти на 7,4% по сравнению соответствующим периодом 2009 г., за счет внедрения новой технологии горизонтального бурения и интенсификации скважин, а также бурения новых эксплуатационных скважин.

При существующем топливно-энергетическом балансе и состоянии энергосбережения рост объемов производства экономики обусловит необходимость увеличения выработки и поставки энергии и топлива. Это может привести лишь к дальнейшему ухудшению ситуации в энергетической отрасли.

Наблюдается слабая пропаганда эффективных методов экономии топлива и энергии в производстве и в быту. В существующих высших учебных заведениях и профессиональных технических училищах, до сих пор не готовят специалистов в области энергосбережения, отсутствуют обучающие программы по их подготовке. При этом низка роль средств массовой информации, системы образования в пропаганде вопросов энергосбережения.

В Кыргызской Республике крайне мало импортируется и производится энергосберегающей техники и материалов, а также слабо внедряются передовые энергосберегающие технологии. Такому положению дел способствуют отсутствие надлежащей информационной базы, рынка энергосберегающей техники и технологий, финансовых средств у потенциальных производителей и потребителей продукции, значительные сложности в получении кредитов на инновационные разработки. До сих пор государство не оказывает бюджетной поддержки по разработке и внедрению энергосберегающих технологий.

В последние годы государство стало проявлять интерес во внедрении энергосберегающих технологий на уровне областей и городов. Так мэрией          г. Бишкек 5 лет назад были приняты новые нормы строительства по энергосбережению. Такое решение связано с тем, что в городе более 99% зданий были построены по старым технологиям. Сейчас мэрия г. Бишкек готово реализовать пилотные проекты по энергосбережению в отдельных социальных объектах города. Их внедрение позволит решить не только проблемы экономного теплообогрева здания, но и покрыть потребности в горячей воде, а также научиться измерять теплопроводность всего сооружения.

Кыргызская Республика обладает потенциалом для использования возобновляемых источников энергии (далее-ВИЭ). В настоящее время существуют отечественные разработки, использующие энергию солнца, ветра, биомассы, малых водотоков. Так, например проектом «Кун», было налажено производство солнечных тепловых батарей для нужд в обогреве воды и пищи жителей сельской местности. Данное производство находится в г. Карабалте. Существует научная разработка по ветроэнергетическим установкам. Такие агрегаты могут работать при скоростях ветра в 2 раза ниже и выдавать обычную мощность для ветровых установок.

Экологическое движение «БИОМ», является общественным объединением, образованным с 1993 года. Целью данного объединения является создание сети разработок в области  возобновляемых источниках энергии, которые будут рентабельны в условиях Кыргызстана.

Отдельные научно-исследовательские институты ведут работы по изучению возмжности использования ВИЭ и разработки технологий по их использованию. Так, например, Кыргызский научно-технический центр Энергия» в течение 40 лет работал над созданием микро и малых гидроэлектростанций (далее - ГЭС). Разработанные данным центром ГЭСы в свое время устанавливались на Кубе и в Монголии.

Сегодня малые ГЭС мощностью от 3,5 кВт до 30 кВт могут производиться на заводе «ОРЭМИ». В свое время на данном заводе было произведено около 50 таких малых и микро ГЭС.

В Кыргызской Республике также существуют предприятии по производству биоустановок, такие как Общественный Фонд «Флюид». Данное предприятие занимается производством биогазовых установок, используя приспосабливаемые материалы. В техническом плане оборудование, которое производится, очень простое и может работать до 100 лет. Их установки действуют в таких селах как: Петровка, где реактор на 150 куб м., Лебединовка, где реактор на 250 куб м., Новопокровка, где реактор на 100 куб м. и т.д.

Необходимо отметить, что в республике имеются огромные резервы роста по энергоэффективности.

По предварительным расчетам теоретический потенциал экономии топлива и энергии за счет реализации перечисленных стратегических направлений составляет примерно 0,5 млн. тут в год.

Снижение расходов топлива и энергии обеспечит снижение топливной составляющей себестоимости на 10% и предотвратит выбросы в атмосферу загрязняющих веществ.

Необходимо отметить, что данная Программа направлена на ослабление негативных последствий изменения климата путем вовлечения предприятий топливно-энергетического комплекса и предприятий отраслей экономики в процессы устойчивого развития. В соответствии с Концепцией экологической безопасности Кыргызской Республики утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики 23 ноября 2007 года, одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха в Кыргызской Республике являются предприятия энергетики, выпуска стройматериалов, коммунального хозяйства, горнодобывающей и перерабатывающей отраслей, частные домовладения, а также автотранспорт. В частности, увеличение топливопотребления за последние 5 лет с относительным уменьшением доли газа и увеличением доли угля в топливном балансе ТЭЦ и котельных энергосистемы, привело к существенному увеличению общего количества выбросов в атмосферу.

Воздействие автотранспорта на окружающую среду в Кыргызской Республике во многом определяется интенсивностью перевозок и техническим состоянием парка транспортных средств, развитием тех или иных видов транспортных услуг. Ежегодный расход топлива на работу автотранспорта, включая индивидуальный транспорт, составляет 400-600 тыс. тонн условного топлива. Практически, 99% используемого топлива приходится на автомобильный бензин и дизельное топливо. Автотранспорт остается одним из наиболее интенсивных и стабильно растущим источником загрязнения атмосферы, поскольку более четверти автомобилей эксплуатируются с превышением норм токсичности и дымности из-за их изношенности, слабого контроля при выходе на линию, неэффективности систем технического осмотра и технического обслуживания. Высокая плотность транспортного потока оказывает отрицательное воздействие на состояние атмосферного воздуха в городах.

Система государственного статистического учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Кыргызской Республике основана на данных, представляемых по стационарным источникам самими хозяйствующими субъектами. Однако, ее результаты фактически непригодны для использования ввиду неполного охвата источников загрязнения атмосферного воздуха.

Отсутствие системных оценок экологических последствий в расточительном использовании энергии не позволяют сегодня дать полную картину ущерба наносимому окружающей среде.

# 2. Миссия и стратегическое видение

Миссия данной Программы заключается в том, чтобы дать ощутимый толчок в усилении энергоэфективности при производстве и потреблении энергии, расширении энергетических возможностей страны, а также стимулировании населения активно поддерживать энергосберегающий путь ее развития.

Видение стратегического развития энергосбережения в стране. В перспективе Кыргызстан должен повысить конкурентоспособность и привлекательность республики за счет активного внедрения энергосберегающих и инновационых технологий и продуктов, а также возобновляемых источников энергии. В настоящее время страна, имея определеные ограниченные ресурсы в производстве энергии за счет нефти и газа, обладает 30% потенциалом гидроресурсов в производстве электрической энергии в регионе Центральной Азии. Сегодня из имеющегося гидропотенциала республика использует лишь 10%. Широкомасштабное развитие малой и средней энергетики должно в полной мере расширить использование имеющегося гидропотенциала в республике. В силу того, что по данным Гидрометслужбы в Кыргызстане около 300 дней являются солнечными в республике, активное использование солнечных батарей для генерирования энергии позволит снизить нагрузку на существующие электросети. К примеру, использование солнечных коллекторов дает 12-13% экономии энергоресурсов. При надлежащей организации можно будет обеспечивать не только нужды котельных, но и горячее водоснабжение (далее-ГВС) абонентов. Внедрение других возобновляемых источников энергии, например, таких как ветряные энергетические установки в тех местах республики, где это экономически выгодно, также будет способствовать усилению энергоэффективности энергетической системы страны. Усиление спроса на использование в производстве инновационных технологий для модернизации экономики страны приведет к сокращению выбросов в окружающую среду объектами экономической деятельности. Производство энергосберегаюших материалов, их широкое использование при строительстве в республике позволит во многом снизить энергетическую нагрузку для обслуживания  объектов жилищно-коммунального комплекса страны.

Такой путь развития страны также даст существенный толчок в развитии отечественной науки, подготовки кадров, технологических центров в области энергосбержения и возобновляемых источников энергии.

# 3. Главная цель программы и прогноз ситуации

Главная цель Программы энергосбережения в Кыргызской Республике до 2015 года заключается в том, чтобы обеспечить прирост ВВП в 2015 г. без увеличения потребления ТЭР через усиление потенциала энергосбережения при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов. При этом, необходимо добиться повышения качества жизни населения, усиления энергоэффективности экономики, и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

Прогноз ожидаемого потребления топливно-знергетических ресурсов был разработан исходя из сбалансированности по мощности и производству с учётом капиталоемкости и инерционности энергетического производства и тенденций экономического развития страны на средне- и долгосрочную перспективу. При этом было проанализировано влияние различных макропоказателей на объемы потребления ТЭР и установлено, что наибольшее значение корреляционного коэффициента соответствует взаимосвязи между ВВП и потреблением ТЭР. Это дало основание использовать показатель планируемого производства ВВП для общего прогноза потребности в ТЭР. Данный фактор был использован при построении балансовой модели, позволяющей рассчитывать прогнозы объемов потребления ТЭР в зависимости от различных вариантов ежегодного роста ВВП. Были расмотрены 3 сценария (условные названия: 1 – «Развитие», 2 - «Опора на собственные силы, 3 – «Выживанаие») возможного экономического развития с ежегодным ростом ВВП соответственно на 8%, 5% и 2,5%.

При этом на 1% прироста ВВП для каждого сценария были просчитаны четыре варианта прироста потребления энергоносителей, соответственно на 1,5%; 1,0%, 0,5%, а также вариант, когда энергосбережение осуществяется по мировым стандартам (см. Приложение 5).

Во всех сценариях, выполненные расчеты показали, что достижение прогнозного роста ВВП, обеспечивающего усиление конкурентоспособности экономики возможно только при снижении потребления энергоресурсов не менее чем вдвое. Это может быть обеспечено тремя основными путями:

- организация качественного управления процессом развития энергосбережения в республике;

- стимулирование разработки, внедрения и производства энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии;

- ориентирование структурной перестройки экономики на производство малоэнергоемкой продукции.

С учетом выше предложенного, прогнозный потенциал энергосбережения в Кыргызской Республике приведен в таблице 6.

Таблица 6.

|  | Потенциал энергосбережения за счет (млн.т.у.т.) |
| --- | --- |
|  | Организационых мероприятий | Технологических мероприятий | структурной перестройки экономики |
|  | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 |
| Развитие | 0,89 | 1,21 | 0,98 | 2,22 | 0,31 | 0,63 |
| Рост | 0,49 | 0,59 | 0,56 | 1,17 | 0,56 | 1,05 |
| Выживание | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,85 | 0,70 | 1,16 |

# 4. Стратегические приоритеты развития

На базе разработанных прогнозов для достижения главной цели определены 3 стратегических приоритета развития.

Первый приоритет направлен на то, чтобы через качественную организационную и управленческую поддержку процесса развития энергосбережения в стране, обеспечить в 2015 году объем сбереженной энергии до 1,2 млн. т.у.т. Для этого необходимо:

- обеспечить адекватную институциональную поддержку государственной политики энергосбережения;

- повысить уровень экономии энергоресурсов бюджетными организациями;

- совершенствовать нормативно-правовую базу в области энергосбережения;

- разработать и реализовать механизмы финансовой поддержки и стимулирования физических и юридических лиц осуществляющих мероприятия по энергосбережению;

- сократить уровень коммерческих и технических потерь до утвержденных нормативов в 2015 году;

- внедрить тарифную систему, стимулирующую энергосбережение в энергетике;

- обеспечить полный учет энергии и газа в 2015 году через 100% оснащение современными приборами учета всех субъектов экономической деятельности;

- оптимизировать управление спросом для обеспечения равномерной и допустимой нагрузки энергосистемы;

- обеспечить экономию топлива при производстве и потреблении энергии ежегодно в размере 0,5 млн. т.у.т.;

- развивать механизмы финансовой поддержки реализации политики энергосбережения;

- совершенствовать систему статистической отчетности и мониторинга в области энергоэффективности.

Второй приоритет связан с тем, чтобы через стимулирование разработки и использование энерго-, и газоэффективных технических средств, технологий и материалов при производстве, передаче и потреблении энергии и газа обеспечить в 2015 году объем сбереженной энергии 0,7 млн. т.у.т. В рамках его выполнения нужно:

- повысить уровень модернизации энергетического газового оборудования в 2015 году на 50 %;

- создать в республике экономические  и организационные условия  для активизации научно-технической и инновационной деятельности в сфере энергосбережения;

- обеспечить развитие непрерывной многоуровневой системы образования в области энергосбережения;

- улучшить  экологическую ситуацию в республике путем сокращения выбросов при производстве и потреблении энергии до установленных нормативов;

- стимулировать производство и использование прогрессивной техники, технологий и материалов, обеспечивающих качественное улучшение эффективности энергопотребления экономики республики;

- создать благоприятные условия для производства энергосберегающих технологий и оборудования;

- стимулировать использование возобновляемых источников энергии.

Третий приоритет ориентирован на то, чтобы через структурную перестройку экономики сократить в 2015 году показатели энергоемкости и электроемкости ВВП в два раза, а также довести объемы сбереженной энергии до 1,0 млн.т.у.т. При этом предстоит:

- повысить уровень эффективности потребления энергоресурсов в промышленности в 2015 году в 1,5 раза;

- повысить уровень эффективности потребления энергоресурсов в сельском хозяйстве на 50 % в 2015 году;

- повысить уровень эффективности потребления энергоресурсов в жкх в регионах республики в среднем на 50 % в 2015 году.

# 5. Этапы развития

При реализации Программы определены 2 этапа ее реализации:

Первый этап (2012-2013 гг.) состоит из мероприятий технологического, организационного и научно-технического характера, исходя из реалий сегодняшнего дня (недостаточности инвестиций, несовершенства тарифов на энергию, отсутствия экономической заинтересованности в энергосбережении). В связи с этим на этом этапе будет делаться упор на относительно дешевые с точки зрения реализации действия, но приносящие высокоэффективные результаты в перспективе. В основном они будут направлены на:

- выстраивание коммуникаций между заинтересованными сторонами;

- обследование предприятий;

- работы по обследованию зданий на энергоэффективность и составление энергетических паспортов;

- обучение персонала;

- подготовка методического и законодательного обеспечения;

- формирование организационных структур;

- оснащение участников рынка электроэнергии, тепла и газа приборами учета расхода энергоресурсов;

- проведение исследований по перспективам развития энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии;

- создание систем материального стимулирования энергосбережения как у потребителей, так и у производителей энергии.

На первом этапе включены лишь те технологические меры, у которых удельные затраты ниже стоимости сэкономленных топлива и энергии; при этом должны реализовываться мероприятия с малыми сроками окупаемости. В качестве предельного срока окупаемости принимается 7 лет (срок службы энергосберегающего оборудования в соответствии с утвержденными  нормами амортизации).

Абсолютным приоритетом среди энергосберегающих мероприятий, как в электроэнергетике, так и у потребителей, обладают так называемые "беззатратные" мероприятия, осуществляемые за счет улучшения организации функционирования предприятий, внедрения системы материального стимулирования, наведения элементарного порядка. По имеющемуся опыту, таким образом можно реализовать от 5 до 25% всего потенциала экономии на предприятии.

Важным и быстро окупаемым мероприятием является установка систем учета электрической и тепловой энергии. Само по себе оно не является энергосберегающим, однако позволяет уменьшить коммерческие потери, относимые на потери в сетях, и выявить места наибольших потерь. Энергосберегающим является дополнение систем учета системами регулирования энергопотребления (экономия до 5% энергии).

На втором этапе (2013-2015 гг.) предполагается постепенное улучшение экономической ситуации, включая улучшение инвестиционного климата, совершенствование системы цен и тарифов на энергию, появление экономической заинтересованности в энергосбережении. На этом этапе будут реализовываться мероприятия, требующие больших инвестиций, но и обеспечивающие долгосрочный и существенный энергосберегающий эффект. Реально заработают экономические методы, в том числе и в работе с потребителями.

Для достижения вышеназванных целей и приоритетов разработаны практические мероприятия в виде Плана действий с указанием ожидаемых результатов от их реализации, ответственных за их исполнение, а также сроков по их выполнению (см. Приложение 1).

В рамках реализации Программы для выявления эффективности использования энергии, организации учета энергии и безопасности энергетического оборудования топливно-энергетического комплекса необходимо на регулярной основе проводить государственную экспертизу. С этой целью требуется создать Комиссию по энергетической экспертизе, осуществляющую свою деятельность на независимой основе, в состав, которого будут входить представители всех заинтересованных сторон.

В соответствии с Законом «Об энергосбережении», основными задачами государственной экспертизы энергетической эффективности являются оценка соответствия проектных решений требованиям нормативных документов по стандартизации и других нормативных правовых актов по энергоэффективности, а также определение достаточности и обоснованности предусматриваемых мер по энергосбережению.

Государственной экспертизе энергетической эффективности подлежат:

- проекты программ развития отраслей экономики, схемы энергоснабжения административно-территориальных единиц и населенных пунктов;

- энерготехнологическая часть технико-экономических обоснований и проектно-планировочной документации на строительство новых и расширение (реконструкция, техническое перевооружение, модернизация) существующих предприятий, зданий, сооружений.

Порядок проведения государственной экспертизы энергетической эффективности устанавливается Правительством Кыргызской Республики.

# 6. Ресурсное обеспечение

1)	Финансово-экономические механизмы реализации

Реализация Программы будет осуществляться при государственной поддержке политики энергосбережения, которая широко используется в промышленно развитых странах и способствует открытию доступных кредитных линий и привлечению прямых инвестиционных ресурсов.

Государственная поддержка энергосбережению выражается в:

- стимулировании экономии топлива и энергии путем осуществления соответствующей целенаправленной политики;

- образовании Фонда энергосбережения;

- создании благоприятной среды для производителей энергетического оборудования и материалов;

- предоставлении некоторых льгот в установленном законодательством порядке при кредитовании энергосберегающих проектов, ввозе в страну энергоэффективного оборудования, приборов и других технических средств;

- стимулировании разработки и внедрения энрегосберегающих технологий и ВИЭ;

- развитии международного научно-технического сотрудничества, в подготовки и обучения специалистов в области эффективного использования энергоресурсов.

Для финансовой поддержки осуществления энергосберегающих проектов и программ необходимо создание Фонда энергосбережения в рамках реализации Закона «Об энергосбережении».

Источниками формирования Фонда энергосбережения являются средства получаемые за счет выполнения программ энергосбережения, и за счет отчислений генерирующих, транспортирующих, распределяющих и других энергокомпаний Кыргызской Республики. Также источниками Фонда энергсбережения могут быть добровольные целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе иностранных.

Необходимо привлечения средств международных финансовых организаций для реализации Программы. Необходимость обусловлена тем, что вместе с целевыми финансовыми средствами в страну придет опыт мирового сообщества по конструированию различных механизмов по преодолению имеющихся институциональных, финансовых, информационных и других барьеров, стоящих на пути широкого применения энергосбережения, которые успешно применяются в других странах. Использование международной помощи позволит привлечь в страну новые, отвечающие мировому уровню технологии и оборудование для развития энергосбережения. Программа будет институциональным основанием для формирования инновационных механизмов использования потенциала энергосбережения в Кыргызской Республике.

2)	Инвестиционная политика. Основой инвестиционной политики в области энергоэффективности является создание привлекательных условий и эффективных механизмов для вложения капитала в энергосбережение, внедрения высокотехнологичных энергосберегающих проектов в производство.

Основные задачи, решаемые при этом:

- создание и поддержание условий для прироста частных инвестиций в проекты по энергоэффективности;

- расширение спектра используемых современных рыночных инструментов привлечения инвестиционных ресурсов в сферу энергоэффективности;

- повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов, минимизация рисков для инвесторов в этой области.

# 7. Мониторинг и оценка

Система мониторинга и оценки реализации «Программы энергосбережения в Кыргызской Республики до 2015 года» предназначена для отслеживания процесса реализации Плана действий (см. Приложение 1).

Для каждого мероприятия Плана действий:

- разъяснен его вклад (ожидаемый результат) в достижение соответствующей стратегической цели;

- указаны исполнители среди государственных органов, а также руководителей энергических компаний за их реализацию;

- определены конкретные сроки.

Построенная таким образом система мониторинга и оценки, позволяет полностью контролировать весь путь практической реализации Программы, заранее закладывая ответственность среди государственных органов за обеспечение результата в запланированные сроки.

Система мониторинга и оценки также предполагает внедрение единых форматов и процедур отчетности. Это позволит на регулярной основе собирать по единым форматам статистическую информацию о ходе реализации представленной программы. Для этого под эгидой Министерства энергетики Кыргызской Республики необходимо будет проводить отчетные совещания по ежегодно утвержденному графику. На них будет заслушиваться общая информация о выполнении данного стратегического документа, а также отчеты отдельных исполнителей. По результатам данных совещаний необходимо принимать соответствующие меры к ответственным и исполнителям программы. Кроме того, по итогам годовой отчетности возможна корректировка самой программы, с точки зрения формулировки целей, разработки мероприятий, обозначению сроков и т.д. Для этого необходимо обосновать и доказать предстоящие поправки исходя из практического опыта реализации, аналитических выкладок и расчетов, а также изменившихся возможностей.

Свод всей статистической информации должно осуществляться Министерством энергетики КР. Для этого министерство выстроит через Общественную площадку устойчиво работающие на практике коммуникации и обмен информацией, в том числе и через вебсайт, со всеми заинтересованными сторонами и участниками реализаци программы. При этом необходимо осуществлять государственные заказы на проведение различных исследований и опросов среди научно-исследовательских институтов и мозговых центров для оценки текущей ситуации в целом и по отдельным проблемам в области энергосбержения. Предстоит создать информационную базу данных по всем Проектам, осуществляемых в республике в области энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии. Необходимо, чтобы в ней также была информация о финансовой и технической помощи всех доноров Кыргызстану в этой сфере. Так же государство будет заинтересовано в усилении координации донорской помощи в рамках данной Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

| № | Мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Через качественную организационную и управленческую поддержку процесса развития энергосбережения в стране, обеспечить к 2015 году объем сбереженной энергии до 1,2 млн. т.у.т. |
| Обеспечение институциональной поддержки государственной политики энергосбережения |
| 1 | Создать Общественную площадку для обсуждения проблем энергосбережения | На базе министерства энергетики создать механизм коммуникаций и обмена информацей со всеми заинтересованными сторонами | Минэнерго КР | До 30 мая 2012 г. |
| 2 | Создать Комиссию по энергетической экспертизе | Выявление эффективности использования энергии | Госинспекция по энергетике и газу при Минэнерго | До 20 август 2012 г. |
| 3 | Создать Базу Данных Проектов в области энергосбережения, включая помощь донорских организаций | Организация сбора информации по Проектам в области энрегосбережения на базе Минэнерго | Минэнерго КР | До 1 июль 2012 г. |
| 4 | Создать на веб-сайте Министерства энергетики вебстраницу, посвященную вопросам энергосбережения и ВИЭ | Предоставленияе информации всем заинтерсованным сторонам информации о ходе реализации программы | Минэнерго КР | До 20 июля 2012 г. |
| 5 | Разработать систему мотивации среди работников энергетической отрасли для адекватной поддержки процесса энергосбережения | Улучшение заинтересованности энергетиков в энергосбережении | Энергокомпании (по согласованию) | До 30 декабря 2012 г. |
| 6 | Разрабатывать прогнозы спроса на энергоносители на средне- и долгосрочную перспективу | Обеспечение планирования экономии энергии и топлива при производстве и транспортировке для удовлетворения спроса на энергию внутренним потребителям. | Минэнерго КР | Ежегодно не позднее 31 декабря |
| 7 | Совершенствовать систему индикативного управления процесса энергоэффективности | Повышения качества целевых показателей для отраслей, областей и энергокомпаний в области энергоэффективности по итогам и опыту прошлого года. Совершенствование планирования | Госинспекция по энергетике и газу при Минэнерго | Ежегодно до 1 февраля |
| 8 | Разработать систему мониторинга и оценки проектов, планов и программ энергосбережения | Усиление координации деятельности энергетических компаний в области энергосбережении. | Минэнерго КР | До 1 сентябрь 2012г. |
| 9 | Разработать региональные, отраслевые, производственные, Планы энергоэффективности в Кыргызской Республике | Усиление потенциала энергосбережения | Министерства, Госкомитеты, административыне ведомства КР, областные госадминистрации | До 1 мая 2012 г., в последующем ежегодно до 31 декабря |
| 10 | Разработать и реализовать энергетическим, тепловым и газовым предприятиям республики Планы действий по энергосбережению | Создание общего плана для всех предприятиями ТЭК в области энергосбережения на базе единых форматов и стандартов. Издание специальной книжки. | Энергокомпании (по согласованию) | Ежегодно до 31 декабря |
| 11 | Разработать и реализовать отраслевую Программу «Энергоэффективность и энергосбережение в строительном секторе на 2012-2015 годы» | Уменьшение расхода топливно-энергетических ресурсов в строительном производстве | Государственное агентство архитектуры и строительства при Правительстве КР | Ежегодно до 31 декабря в соответствии с отраслевой программой Госстроя |
| Повысить уровень экономии энергоресурсов бюджетными организациями |
| 12 | Разработать механизмы, стимулирующие энергосбережение и перевод на использование альтернативных источников энергии бюджетных организациях | Обеспечение заинтерсованности энергосбережения в бюджетных организациях. Разработка мативационных механизмов взаимодействия бюджетных организаций и энергосервисных компаний. | Минфин КР, Минэнерго КР | До 30 октября 2012 г. |
| 13 | Определить затраты на перевод электрических котельных бюджетных организаций на альтернативные виды топлива | Высвобождение электрической мощности и энергии на развитие реального сектора экономики | Министерства и ведомства КР | До 1 декабря 2012 г. |
| 14 | Разработать нормативную документацию и методические рекомендации по рациональному и экономному расходованию всех видов энергии в учреждениях бюджетной сферы | Определение в учреждениях бюджетной сферы удельных расходов ресурсов и потенциала энергосбережения и экологической безопасности от внедрения энергосберегающих мероприятий, технологий, оборудования | Госинспекция по энергетике и газу при Минэнерго | До 30 декабрь 2012 г. |
| 15 | Реализовать Проект по Энергетической Паспортизации учреждений бюджетной сферы | Разработка карты энергетического потребления на содержание зданий организаций бюджетной сферы | Госинспекция по энергетике и газу при Минэнерго | До 30 декабря 2013 г. |
| 16 | Внедрять в учреждениях бюджетной сферы энергоффективные технологии и оборудования | Сбережение энергии бюджетными организациями | Министерства и ведомства | Ежегодно до 31 декабря |
| 17 | Предусмотреть в бюджете каждого государственного органа средства на приобретения энергосберегающих ламп для бюджетных организаций | Экономия потребления электроэнерии бюджетными потребителями | Министерства и ведомства | Ежегодно в рамках формирования республиканского и местных бюджетов |
| Совершенствование нормативно-правовой базы в области энергосбережения |
| 18 | Разработать Методику по отбору энергосберегающих проектов | Внедрение критериев проведения тендера по реализации наиболее эффективных проектов | Минэнерго КР | До 30 апреля 2013 г. |
| 19 | Разработать проект Постановления Правительства КР "О введении государственной комплексной экспертизы инвестиционных проектов" | Внедрение единых правил и процедур по оценке проектов в области энергосбережения | Минэнерго КР | Ежегодно в рамках планов законодательных работ Минэнерго |
| 20 | Разработать проект Постановления Правительства КР "О введении системы индикативного управления процессом энергосбережения" | Определение процедур, форматов инидкативного управления в области энергосбережения | Госинспекция по энергетике и газу при Минэнерго | Ежегодно в рамках планов законодательных работ Минэнерго |
| 21 | Разработать проект Постановления Правительства КР "О подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров в области энергосбережения" | Внедрение программ обучения в системе высшего и профессионально-технического образования | Минэнерго КР, Министерство образования и науки КР | Ежегодно в рамках планов законодательных работ Минэнерго |
| 22 | Совместно с энергокомпаниями Разработать Положение о создании системы нормативов удельного потребления энергоресурсов предприятиями | Усиление норм энергоэффективности потребления энергоресурсов | Госинспекция по энергетике и газу при Минэнерго | До 30 декабря 2012 г. |
| 23 | Рассмотреть вопросы о гармонизации существующих стандартов энергосбережения к мировым стандартам (энергоэффективности) | Обновление существующих стандартов | Кыргызский научно-технический центр по энергетике «Энергия» при Минэнерго | Один раз в 3 года до 31 декабря |
| 24 | Разработать проект Постановления Правительства КР "О мерах по экономическому стимулированию деятельности учреждений бюджетной сферы и субъектов хозяйствования, направленных на сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов и освоение энерго- и ресурсосберегающих технологий" | Внедрение механизмов поощрения организаций и учреждений, финансируемых из бюджета, за результаты выполнения мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов | Минфин КР, Минэнерго КР | До 30 ноября 2012 г. |
| 25 | Разработать проект Постановления Правительства КР "О применении финансово-экономических санкций за нерациональное использование и расточительное расходование энергоресурсов" | Внедрение штрафных мер за расточительное использование энергоресурсов | Госинспекция по энергетике и газу при Минэнерго, Минфин КР | Ежегодно в рамках планов законодательных работ Минэнерго |
| 26 | Разработать проект Положения о введении мониторинга и энергетических обследований инженерных сетей, зданий, сооружений и конструкций | Внедрение правил и процедур по анализу состояния энергоэффективности инженерных сетей, зданий, сооружений и конструкций | Госинспекция по энергетике и газу при Минэнерго | Ежегодно в рамках планов законодательных работ Минэнерго |
| 27 | Разработать Нормы стандартизации и сертификации наиболее энергоемкого оборудования и массово применяемых энергоприемников | Нормативное закрепление сроков аммортизации устаревшего оборудования (электробытовой аппаратуры, автотранспортных средств и др.); | Кыргызский научно-технический центр по энергетике «Энергия» при Минэнерго | До 30 марта 2013 г. |
| Обеспечение полного учета энергии и газа в 2015 году через 100% оснащение современными приборами учета всех субъектов экономической деятельности |
| 28 | Снизить потери при производстве передаче и распределении электрической, тепловой энергии и газа, затрат энергии на собственные нужды энергосистемы | Сокращение потребления энергии субъектами энергетической отрасли | Газо -, тепло- и электрокомпании (по согласованию) | Ежегодно до 31 декабря |
| 29 | Обеспечить 100% оснащенность современными системами учета электричекской энергии потребителей за счет собственных средств компаний и привлечение инвестиций | Снижение потерь энергии и газа | РЭКи (по согласованию) | До 31 декабря 2015г |
| 30 | Обеспечить 100% оснащенность системами учета тепловой энергии потребителей за счет собственных средств компаний и привлечение инвестиций | Снижение потерь энергии и газа | Теплоснабжающие компании (по согласованию) | До 31 декабря 2015г |
| 31 | Обеспечить 100% оснащенность системами учета газа потребителей за счет собственных средств компаний и привлечение инвестиций | Снижение потерь энергии и газа | Газовые компании (по согласованию) | До 30 декабря 2013 г. |
| 32 | Внедрить систему АСКУЭ для учета электрической энергии | Снижение потерь энергии и газа | Электрокомпании (по согласованию) | До 31 декабря 2015 г. |
| 33 | Реализовать Проект по энергетической паспортизации подстанций (ПС) и фидеров распределительных электрокомпаний | Снижение потерь электрической энергии | Распределительные электрокомпании (по согласованию) | До 31 декабря 2014 г. |
| 34 | Пересмотреть нормативы технических потерь при распределении электрической энергии | Снижение технических потерь электрической энергии | Распределительные электрокомпании (по согласованию) | До 31 декабря 2012 г. |
| Оптимизирование управлением спросом на энергию для обеспечения равномерной и допустимой нагрузки энергосистемы |
| 35 | Разработать Схему по оптимизации загрузки энергетического оборудования, уменьшения потребности во вводе пиковых мощностей и покупке пиковой энергии | Использование организационных и технических средств управления электрическими и тепловыми нагрузками (режимами) потребителей | Вырабатывающие и транспортирующие энергокомпании (по согласованию) | До 1 декабря 2012 г. |
| 36 | Привлечь инвестиции по внедрению Пилотных Проектов по реконструкции и созданию теплофикационных систем на новой схемной и технологической основе. | Максимизация выработки электроэнергии в комбинированном цикле и увеличения коммерческого отпуска тепла. | Теплоснабжающие энергокомпании (по согласованию) | До 30 ноября 2013 г |
| 37 | Разработать Планы по увеличению комбинированного производства электрической и тепловой энергии и участие в создании теплофикационных систем | Развитие теплофикации на современной схемной и технологической основе. | Электротепловырабатывающие и теплоснабжающие энергокомпании (по согласованию) | До 1 августа 2013 г. |
| 38 | Проработать вопрос по обеспечению оптимального сочетания централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения | Улучшения эффективности теплоснабжения | Минэнерго КР, Мэрии г. Бишкек и Ош, Теплоснабжающие энергокомпание (по согласованию) | До 30 декабря 2012 г. |
| 39 | Проработать вопрос по внедрению усовершенствованных горелочных устройств | Обеспечение экономии энергии 0,07 млн.тут | ОАО "Электрические станции" (по согласованию) | До 30 ноября 2012 г. |
| 40 | Внедрить АСКУЭ на объектах энергосистемы | Обеспечение экономии энергии 0,03 млн.тут | Вырабатывающие, транспортирующие и распределительные энергокомпании (по согласованию) | До 31 декабря 2014 г. |
| 41 | Внедрить АСКУТ в тепловых сетях | Обеспечение экономии энергии 0,03 млн.тут | Тепловые энергокомпании (по согласованию) | До 30 декабря 2014 г. |
| 42 | Оптимизировать режимы работы действующих ТЭС | Обеспечение экономии энергии 0,04 млн.тут | Вырабатывающие энергокомпании (по согласованию) | До 30 декабря 2013 г. |
| 43 | Обеспечить использование новых технологий на ТЭС и котельных | Обеспечение экономии энергии 0,45 млн.тут | Тепло вырабатывающие энергокомпании (по согласованию) | До 30 ноября 2013 г |
| 44 | Использовать увеличение степени компенсации реактивной мощности | Обеспечение экономии энергии 0,25 млн.тут | Предприятия ТЭК (по согласованию) | До 30 декабря 2012 г |
| 45 | Разработать План по снижению потерь тепла | Обеспечение экономии энергии 0,009 млн.тут | Теплоснабжающие энергокомпании (по согласованию) | До 30 декабря 2012 г |
| 46 | Обеспечить ремонт трубопроводов с использованием современных типов тепловой изоляции | Обеспечение экономии энергии объемом 0,01 млн.тут | Теплоснабжающие и тепловырабатывающие энергокомпании (по согласованию) | До 1 декабря 2013 г. |
| Совершенствование механизмов финансовой поддержки реализации политики энергосбережения |
| 47 | Проработать вопрос о создании Фонда энергосбережения, для финансирования проектов в области энергосбережения | Аккуммулирование ресурсов для поддержки политики | Минэнерго КР, Минфин КР | До 30 декабря 2012 г. |
| 48 | Разработать механизмы работы Фонда энергосбережения | Разработка механизмов кредитования, отборов проектов, схем возврата ресурсов и тд | Минэнерго КР, Минфин КР | До 30 декабря 2012 г. |
| 49 | Создать благопритные условия привлечений инвестиций в сферу развития энергосбережения и ВИЭ | Повышение инвестиционной привлекательности энергетической отрасли для энергоэффективного пути развития | Минэнерго КР, Минэкономрегулирования КР | Ежегодно в рамках реализации Программы |
| 50 | Интегрировать Планы помощи доноров Кыргызстану в области развития энергосбережения, ВИЭ и инновационных технологий с Программой Энергосбережения в Кыргызской Республике до 2015 года | Координация технической помощи доноров в рамках данной Программы. Ориентирование их ресурсов на реализацию приоритетов Программы. Привлечение доноров в работе общественной площадке. Подписание с ними меморандумов в области энергосбережения. | Минэнерго КР | Ежегодно в рамках реализации Программы |
| 51 | Разработать методику расчета всех индикаторов энергоэффективности | Обеспечение измеримости индикаторов | Кыргызский научно-технический центр по энергетике «Энергия» при Минэнерго | До 1 декабря 2012 г. |
| Обеспечение широкой информированности населения в каждом регионе страны о преимуществах энергосбережения |
| 52 | Разработать План действий по созданию и совершенствованию информационных систем по энергосбережению | Развитие информационного обеспечения энергосбережения | Облгосадминистрации, Мэрии (по согласованию), Минэнерго КР | До 1 ноября 2012 г. |
| 53 | Обеспечить государственный заказ на издание республиканских научно-технических и информационных журналов, справочных пособий, проведение выставок, семинаров в областях, городах, на предприятиях республики, открытие веб-страницы в системе «Интернет» и постоянное представление информации о состоянии и работе в области энергосбережения, реклама энергосбережения в городах и создание сети рекламно-пропагандистских средств в городах и населенных пунктах республики совместно с органами местного самоуправления. | Широкая информированность населения о приемуществах энергосбережения с привлечением всех заинтересованных сторон. | Минэнерго КР | До 1 декабря 2013 г. |
| II. Через стимулирование разработки и использование энерго-, и газоэффективных технических средств, технологий и материалов при производстве, передаче и потреблении энергии и газа обеспечить в 2015 году объем сбереженной энергии 0,7 млн. т.у.т. |
| 54 | Разработать План мероприятий по оптимизации и модернизации систем газо-и энергоснабжения городов и районов республики | Внедрение Графика замены оборудования энергоснабжения оптимизация схем электро- и теплоснабжения населенных пунктов Кыргызской Республики; | Облгосадминистрации, Мэрии (по согласованию), предприятия ТЭК (по согласованию) | До 31 декабря 2012 г. |
| 55 | Реализовать пилотные Проекты по модернизации технологических процессов в энергетике с учетом экологических требований | Уменьшение вредных выбросов парниковых газов | Минэнерго КР, Госагентство по охране окружающей среды при Правительстве КР | До 31 декабря 2014 г. |
| 56 | Разработать План действий по модернизации тепловых сетей ГП «Кыргызжилкоммунсоюз» | Снижение потерь при транспортировке теплоэнергии на 30-40% | ГП «Кыргызжилкоммунсоюз» (по согласованию) | До 30 ноября 2012 г. |
| Создание в республике экономических и организационных условий для активизации научно-технической и инновационной деятельности в сфере энергосбережения |
| 57 | Создать в республике Центры трансферта технологий и управления интеллектуальной собственностью в области энергоэффективности | Внедрение современных технологий в области энергосбережения и ее управления | Государственная патентная служба Кыргызской Республики, Минэнерго КР | До 30 октября 2013 г. |
| 58 | Развивать на базе ведущих технических университетов республики технопарков и Инновационно-технологических центров позволяющих реализовать наиболее эффективное развитие инновационной и инвестиционной активности в регионе через привлечение инвесторов. | Стимулирование предприятий в сфере энергоэффективности через развитие сети технопарков и инновационно-технологических центров. | Минобразования и науки КР | Ежегодно в рамках реализации Программы |
| 59 | Создать систему экспертизы и поддержки баз данных инноваций, организации конкурсов, учреждение специальных премий и грантов, проведение научно-технических и инновационных выставок и конференций в области энергоэффективности. | Повышение коммерческой, социальной, бюджетной и экологической эффективности инноваций. Предоставление государственных субсидий на расходы по защите интеллектуальной собственности на изобретения и разработки. | Минэнерго КР | До 30 октября 2013 г. |
| 60 | Проводить регулярный мониторинг и оценку состояния ледников на территории республики для определения их энергетического потенциала | Оценка потенциала водных резервов для дальнейшего эффективного ее использования | Кыргызский научно-технический центр по энергетике «Энергия» при Минэнерго | Один раз в 4 года |
| 61 | Проводить регулярную оценку гидроэнергетического потенциала малых рек и водотоков | Увеличение использования ВИЭ | Кыргызский научно-технический центр по энергетике «Энергия» при Минэнерго | Один раз в 4 года |
| 62 | Осуществлять сотрудничество отечественных ученых и изобретателей с зарубежными партнерами | Внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования, материалов и средств автоматизации основных и вспомогательных процессов производства | Государственная патентная служба Кыргызской Республики | Ежегодно до 31 декабря |
| 63 | Оптимизировать схемные и проектные решения, а также параметры теплоснабжения объектов | Улучшения теплоснабжения | Мэрии г. Бишкек и Ош, Минэнерго КР, Теплоснабжающие организации (по согласованию) | До 1 ноября 2013 г. |
| 64 | Разработать систему мотивации для коммерцизации научных разработок в области энергоэффективности, широкого тиражирования результатов научных разработок и их соответствие мировым аналогам | Увеличение экономической эффективности научных разработок, возможность их экспорта, импортозамещение и коммерческие сроки ихокупаемости | Государственная патентная служба Кыргызской Республики | До 31 октября 2012 г. |
| Обеспечение развития непрерывной многоуровневой системы образования в области энергосбережения |
| 65 | Разработать Проекты по непрерывной и многоуровневой системы образования в области энергосбережения | Создание научно-лабораторных баз соответствующих кафедр вузов и центров и учебно-методических пособий в учебных заведениях Кыргызской Республики | Минобразования и науки КР | До 1 декабря 2013 г. |
| 66 | Стимулировать развитие магистратуры, аспирантуры и докторантуры для подготовки кадров высшей квалификации в области энергосбережения | Развитие отечественных научных школ в области современных энергоэффективных технологий и энергетического менеджмента | Минобразования и науки КР | Ежегоднодо 31 декабря |
| Улучшения экологической ситуации в республике путем сокращения выбросов при производстве и потреблении энергии до установленных нормативов |
| 67 | Внедрение системы экологического аудита деятельности хозяйствующих субъектов | Обязательная экологическая экспертиза, оценка воздействия на окружающую среду при экспертизе практических проектов | Госагентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве КР | До 31 декабря 2014 г. |
| 68 | Создать механизмы стимулирования использования и ввоз экологически чистых технологий, товаров обеспечивающих энергосбережение | Создание и применение мотивирующих системы налогов, пошлин и т.д. | Минэкономрегулирования КР | До 30 марта 2013 г. |
| Стимулирование производства и использования прогрессивной техники, технологий и материалов, обеспечивающих качественное улучшение эффективности энергопотребления экономики республики |
| 69 | Разработать механизмы стимулирования реального сектора экономики по производству энергосберегающих технолигий и строительных материалов | Создание благоприятных условий для производства энергосберегающих строительных материалов | Минэкономрегулирования КР | До 30 октября 2013 г. |
| 70 | Разработать План перевооружения в отрасли коммунального теплоснабжения котлами новой генерации | Синжение расхода топлива на 40-50%, улучшение теплоснабжения потребителей | Минэнерго КР, ГП «Кыргызжилкоммунсоюз» (по согласованию) | До 30 декабря 2012 г. |
| 71 | Реализовать Пилотные Проекты по внедрению солнечных коллекторов для предподогрева воды и горячего водоснабжения (ГВС) | Снижение расхода энергоресурсов на 12-13 % | ГП «Кыргызжилкоммунсоюз» (по согласованию) | До 30 декабря 2013 г. |
| 72 | Проработать вопрос по привлечению инвестиций для увеличения выпуска энергосберегающих ламп на ОАО «Майлуусууйский электроламповый завод» | Сокращение потребления электроэнергии в жилых зданиях и производственных помещениях | Минэкономрегулирования КР, ОАО «МСЭЛЗ» (по согласованию) | Ежегодно до 31 декабря |
| 73 | Проработать вопрос по привлечению инвестиций для увеличения выпуска энергосберегающих светодиодных светильников уличного освещения на ОАО «Бишкекский машиностроительный завод» | Сокращение потребления электроэнергии на улицах и скверах | Минэкономрегулирования КР, ОАО «БМЗ» (по согласованию), Мэрии г. Бишкек и Ош (по согласованию) | Ежегодно до 31 декабря |
| 74 | Внедрять государственные заказы на приобретение отечественных энергоффективных технологий и оборудований | Оказывать государственную поддержку отечественным произоводителям энергосберегающих технологий и оборудований | Минэкономрегулирования КР | Ежегодно до 31 декабря |
| 75 | Предусмотреть в бюджете средства на приобретения энергосберегающих ламп | Экономия потребления электроэнерии | Облгосадминистрации, Мэрии г. Бишкек и Ош (по согласованию) | Ежегодно в рамках формирования бюджетов |
| 76 | Проработка вопросов по привлечению инвестиций для реализации проектов в области возобновляемых источников энергии | Развитие ВИЭ в различных регионах страны. | Минэнерго КР | Ежегодно до 31 декабря |
| III. Через структурную перестройку экономики сократить к 2015 году показатели энергоемкости и электроемкости ВВП в два раза, а также довести объемы сбереженной энергии до 1,0 млн.т.у.т. |
| Повышение уровня эффективности потребления энергоресурсов в промышленности в 2015 г. в 1,5 раза |
| 77 | Внедрить Нормативы расхода энергоресурсов на всю выпускаемую промышленную продукцию | Установление законодательных норм направленных на сокращение энергозатрат на выпускаемую промышленную продукцию | Минэкономрегулирования КР | До 30 ноября 2013 г. |
| 78 | Разработать механизмы стимулирования энергосбережения в выпуске промышленной продукции | Обеспечение заинтересованности промышленных предприятий в энергосбережении | Минэкономрегулирования КР | До 30 ноября 2012 г. |
| Повышения уровня эффективности потребления энергоресурсов в сельском хозяйстве на 50 % в 2015 г. |
| 79 | Внедрить нормативы расхода энергоресурсов на всю выпускаему продукцию в сельском хозяйстве | Установление законодательных норм, направленных на сокращение энергозатрат в сельском хозяйстве | Минсельхоз КР | До 30 октября 2013 г. |
| 80 | Разработать Проекты по техническому перевооружению животноводческих, птицеводческих комплексов | Внедрение энергоэффективных систем микроклимата, кормления, поения, содержания молодняка | Минсельхоз КР | До 31 апрель 2013 г. |
| 81 | Разработать Проекты по внедрению эффективных сушильных установок для зерна, в том числе на местных видах топлива | Реализация пилотных проектов во всех регионах республики, обеспечивающих рациональное использование энергетических ресурсов при сушке зерна | Минсельхоз КР | До 30 май 2013 г. |
| 82 | Проработка вопросов по привлечению инвестиций для реализации Пилотных Проектов по внедрению систем обогрева производственных помещений инфракрасными излучателями | Реализация пилотных проектов во всех регионах республики, обеспечивающих энергосберегающий обогрев производственных помещений | Минсельхоз КР | До 30 января 2013 г. |
| Повышения уровня эффективности потребления энергоресурсов в ЖКХ в регионах республики в среднем на 50 % в 2015 году |
| 83 | Разработать график ввода энергосберегающего нового жилья | Обеспечение планируемого прироста продукции жилищно-коммунального комплекса республики без увеличения потребления ресурсов | Облгосадминистрации, Мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию) | До 30 августа 2013 г. |
| 84 | Внедрить Пилотные Проекты по снижению издержек в производстве жилищно-коммунальных услуг | Повышение эффективности и надежности функционирования систем теплоснабжения коммунальной энергетики | Облгосадминистрации, Мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию) | До 31 декабря 2013 г. |
| 85 | Разработать График по обновлению основных производственных фондов ЖКХ | Внедрение графика замены устаревшего оборудования | Мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию) | До 30 декабря 2012 г. |
| 86 | Реализовать Пилотные проекты по установке энергосберегающих осветительных систем в подъездах, производственных помещениях, а также на улицах и населенных пунктах | Экономия электроэнергии в ЖКХ через установку энергосберегающих ламп освещения | Мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию) | Ежегодно до 31 декабря |
| 87 | Реализовать Пилотные проекты по внедрению энергосберегающих технологий систем отопления (Джет-труба и др.) в действующих производственных, административных и жилых помещениях | Сокращение расходов на отопления на 40-45% | Министерства и ведомства, органы местного самоуправления (по согласованию) | Ежегодно до 31 декабря |
| 88 | Реализовать Пилотные проекты по внедрению энергосберегающих технологий систем отопления (Джет-труба и др.) в строящихся производственных, административных и жилых помещениях | Сокращение расходов на отопления на 40-45% | Госархстрой, теплоснабжающие организации (по согласованию) | Ежегодно до 31 декабря |
| 89 | Реализовать выдачу технических условий для подключения к инженерным сетям вновь строящимся объектам с условием применения энергосберегающих технологий (счетчики с предоплатой, энергосберегающие лампы, энергосберегающие установки отопления и др.технологии) | Сокращение энергопотребления | Транспортирующие и электрораспределительные электрокомпании (по согласованию) | Ежегодно до 31 декабря |
| 90 | При разработке и согласовании проектов вновь строящихся объектов предусматривать применение энергосберегающих технологий (счетчики с предоплатой, энергосберегающие лампы, энергосберегающие установки отопления, стеклопакеты и другие технлогии) | Сокращение энергопотребления | Госагенство по архитектуре и строительству при Правительстве КР | Ежегодно до 31 декабря |
| 91 | Разработка комплекса мер по энергосберегающей политике для строительных организаций при возведении строительных комлексов, включая индивидуальное строительство жилых зданий и сооружений: а) предусмотреть обязательную установку приборов холодной и горячей воды, общедомовые тепловые счетчики, газовые счетчики; б) использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) при строительстве многоквартирных домов и индивидуальные системы отопления и теплоснабжения. | Эффективное использование энергии и воды | Госагенство по архитектуре и строительству при Правительстве КР, Облгосадминистрации, Мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию) | Ежегодно при возведении строительных комплексов |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# Основные проблемы

# Text boxes

Ранее государство мало уделяло внимание вопросам энергосбрежения

Недостаточное использование возможностей электроэнергетики

Тарифы не отвечают рыночным ценообразованиям

Проблема неплатежей за отпущенные энергоресурсы

Отсутствует нормативно-правовая база, обязывающая проводить паспортизацию и аудит всех экономических объектов

Используемые нормативные стандарты энергосбережения устарели и не отвечают международным стандартам

Диспропорция в структуре размещения генерирующих мощностей

Потери тепла составляют свыше 25% от общей выработки. Тарифы на теплоэнергию ниже себестоимости. Оснащённость приборами учёта тепловой энергии не превышает 10%

Угольная промышленность находиться в кризисном состоянии и нуждается в срочной государственной поддержке

Износ газового оборудования превысил 80%

Ухудшается энергетическая безопасность страны

Слабый импорт и производство энрегосберегающей продукции и технологий

Недостаточное использование резервов роста по энергоэффективности

Уровень энергозатратности экономики республики остается высоким, работа энергетической отрасли неэффективна

Высокий уровень коммерческих и технических потерь

Большая зависимость республики от импорта топлива

Возросла доля коммунально-бытового сектора и снизилась доля промышленности и аграрного сектора

Существующие научные разработки в области энергосберегающих технологий и ВИЭ слабо коммерцизированы

Недостаточная координация в управлении спросом потребителей

При существующем топливно-энергетическом балансе и состоянии энергосбережения рост объемов производства экономики обусловит необходимость увеличения выработки и поставки энергии и топлива

Не полное использование преимуществ вступления в Энергетическую Хартию

Отечественные технологии не отвечают мировым стандартам

Низкий уровень модернизации экономики

Слабый учет потребления энергии

Без капитальных вложений в отрасль, в 2012 году 80% энергетического оборудования может выработать свой ресурс

Слабая пропаганда эффективных методов экономии топлива и энергии

Снижается уровень конкурентоспособности экономики

Отсутствуют сервисные центры по обслуживанию установок ВИЭ

Промышленные потребители энергии несут большие энергозатраты на содержание производственных мощностей

Государство не стимулирует развитие инновационных разработок в области энергосбережения и ВИЭ

Нехватка кадров в области энергосбережения

В сельском хозяйстве потребление на производство продукции возросло. Нормирование расхода энергоресурсов на выпуск сельхозпродукции не ведется.

Деятельность доноров в области энергосбережения и ВИЭ нескоординированы

Слабый потенциал частного сектора, производящего энергосберегающие стройматериалы и технологии

Недостаточная политика в области энергосбережения

Нерациональное расходование газа, воды и тепловой энергии в ЖКХ. В недостаточном количестве установлены поквартирные приборы учета расхода газа и воды. Тепловые потери жилого фонда в несколько раз выше, чем в странах с аналогичным климатом.

Низкий спрос на энергосберегающие стройматериалы и технологии

Более четверти автомобилей эксплуатируются с превышением норм токсичности и дымности из-за их изношенности

Некачественное управление спросом на энергию.

Современное строительство характеризуется сверхнормативным расходом стройматериалов и энергоресурсов, с использованием малоэффективных с точки зрения энергозатрат стройконструкций и материалов

Растет потребление электроэнергии в связи с неконкурентноспособностью других видов топлива

Для бюджетных организаций отсутствуют механизмы стимулирования энергосбережения