# ОБЩЕСТВЕННОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ «ГИДРОПУЛЬС»

Кыргызская Республика 7 2 0 0 0 5

г.Бишкек,  ул. Фатьянова 13 «А»

Тел: (+ 996 312)  5 0 3 0 8 1 ,  Сот:  0-5 5 8  6 2 6 2 1 0,

0 -772 7 2 6 9 4 6.

# E-mail:  gidroimpuls@list.ru

# Разработчик – к. т. н. Рогозин Г. В.

# Водяной насос  Гидротаран.

# Производится по патентам на изобретения:

№003722 Евразийского патентного ведомства и KG№521 CI   Кыргызпатента

Использует энергию открытого водного потока, преобразовывая ее в гидравлический удар с помощью  короткой ударной трубы.

# Не требует электричества и ГСМ.

# Зоны применения: горно-предгорные и долинные при условии наличия уклона местности.

# Длина ударной трубы расчетная, в пределах от 10 до 30 метров.

Минимальный расход воды в водоисточнике по типоразмерному ряду, л/с: 3, 12, 20, 50, 90, 150.

# Диаметр отводящей трубы по типоразмерному ряду, мм: 25, 40, 70, 100, 140, 180.

Масса гидронасоса с впускным оголовком по типоразмерному ряду, кг: 14, 23, 54, 150, 280, 400.

Габаритные размеры по типоразмерному ряду (длина, ширина, высота), мм 250162470; 480220520; 665290680; 8904051015; 12305101340; 14506201510;

Назначение: Подъем воды для орошения возвышенных участков богарных земель, наполнение бассейнов и резервуаров, создание давления в трубопроводной сети при круглосуточном функционировании.

Потребители: Фермерские и крестьянские хозяйства, животноводческие комплексы, объекты строительства, рыбные хозяйства, аквапарки и приусадебные хозяйства..

# Насос «Гидротаран» состоит:

# Впускной оголовок (1)

# Ударный трубопровод (3)

# Перемычка водопад (5)

# Корпус Гидротарана (7)

# Ударный клапан (9)

# Нагнетательный клапан (10)

# Отводящий трубопровод (12)

# Фундамент (13)

Работоспособность обеспечивается движением воды в трубопроводе за счет перепада статического уровня (Н) или скоростного напора. Кинетическая энергия гидравлического удара при вибрации системы клапанов в автоматическом режиме и сил противодавления воздушной «подушки» ресивера, поднимает воду наверх.

# Разработана техническая документация на шесть типоразмеров  «Гидротарана»:

# ГТ - 100,  ГТ - 150,  ГТ - 200,  ГТ - 300,  ГТ - 400,  ГТ - 500.  Возможны и большие размеры.

# Цифрами обозначен условный диаметр ударной трубы.

Производительность в кубических метрах за сутки (q) в зависимости от рабочего напора (Н,м) и высоты подъема (h ,м) по типоразмерному ряду Гидротарана.

| Типоразмер насоса | Н, м | h,м | q,м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| ГТ-100 | мин.0,5 макс.6,0 | 1,03,0 1050 | 5013 16433 |
| ГТ-150 | мин.0,5 макс6,0 | 1,03,0 1050 | 13138 42686,5 |
| ГТ-200 | мин 0,8 макс 6,0 | 1,05,0 1050 | 38969 786158 |
| ГТ-300 | мин 1,0 макс 6,0 | 1,55,0 1050 | 838207 1728345 |
| ГТ-400 | мин 1,0 макс 6,0 | 1,55,0 1050 | 1417380 3378674 |
| ГТ-500 | мин 1,5 макс 6,0 | 2,07,0 1050 | 3473777 53651071 |

Цена на водяной насос «Гидротаран» в долларах.

| Типоразмер водяного насоса диаметр и длина ударного трубопровода | Средняя производительность водоподачи ( л/с ) | Цена |
| --- | --- | --- |
| Насос ГТ – 100--------------------- Труба D = 114мм, длина – 10м.------ | 0,7 | --------------- 200 -----------------110 |
| Насос ГТ – 150 Труба D = 159мм, длина – 10м.------ | 2,0 | -----------------300 -----------------250 |
| Насос ГТ – 200 Труба D = 219мм, длина – 10м------ | 4,0 | -----------------400 -----------------400 |
| Насос ГТ – 300 Труба D = 325 мм, длина – 10м.----- | 9,0 | -----------------700 -----------------520 |
| Насос ГТ – 400 Труба D = 426мм, длина – 10м------ | 17,0 | ----------------1000 -----------------740 |
| Насос ГТ -500 Труба D = 530мм, длина – 10м-----. | 31,0 | --------------- 1500 -----------------970 |

Ведутся работы по созданию на базе гидротарана новых устройств не имеющих аналогов в мире: микро-ГЭС, компрессор ,вакуумный насос, система отопления и др.

Внедрение данного проекта несет в себе сопутствующие положительные моменты:

-сохранение экологического состояния природы, т.к. не используются загрязняющие атмосферу и окружающую среду источники энергии;

-увеличение биоразнообразия  аграрного сектора;

-создание дополнительных рабочих мест;

-увеличение продуктов питания и соответственно повышение          благосостояния населения.

Есть возможность продажи лицензии на право производства и реализации .