День Солнца в  КР

Поздравляем вас с Всемирным Днем свободы печати и Днем Солнца - звезды, которая определяет экологию планеты.

Это не случайно! Очевидно, что такое совпадение рассчитано на привлечение с помощью СМИ внимания к  возможностям использования возобновляемых источников энергии, энергосбережению, энергоэффективности и экологической безопасности.

Решение о создании праздника Дня Солнца  в 1994 году принадлежит Европейскому отделению Международного общества солнечной энергии. День Солнца даёт шанс привлечь внимание к осуществляемым проектам, полученным результатам. В Европе устраиваются различные мероприятия, посвященные  возможностям солнечной энергии. Кыргызстан, где более 300 солнечных дней в году, тоже включен  в «солнечный тренд».

Эксперты утверждают, что использование всего 0,0005% энергии Солнца могло бы обеспечить все сегодняшние потребности мировой энергетики, а 0,5% - полностью покрыть потребности на перспективу. Всего 22 дня солнечного сияния по суммарной мощности, приходящей на Землю, равны всем запасам органического топлива на  планете.

Географическое положение и климатические условия Кыргызстана являются самыми благоприятными для использования солнечной энергии. По данным  СНиП «Строительная  климатология КР», годовое поступление солнечной радиации по Кыргызстану в среднем составляет около 2000 кВт·ч/(м2·год).

«Все живое на Земле согрето теплом Солнца. Солнечная энергия распространяется практически повсюду, и ее привлечение не требует больших средств и времени»,- говорит эксперт Эдилбек Богомбаев.

Солнце светит всем одинаково! Данные по поступлению солнечной энергии по г. Бишкек приведены в таблице 2. Где Е и ЕР – дневное поступление суммарной и рассеянной солнечной радиации соответственно [МДж/(м2·день)], а ТВ – температура наружного воздуха (°С) по месяцам.

Таблица

| Поз. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 7,56 | 10,13 | 12,28 | 17,37 | 21,6 | 25,16 | 24,3 | 21,73 | 17,37 | 11,61 | 7,09 | 5,8 |
| ЕР | 3,91 | 5,36 | 6,34 | 7,78 | 6,91 | 7,78 | 7,56 | 6,48 | 5,56 | 4,86 | 3,34 | 3,1 |
| ТВ | –5,6 | –3,2 | 3,8 | 11,4 | 16,9 | 21,3 | 24,1 | 22,6 | 17,3 | 10,1 | 2,2 | –2,9 |

«Солнечные установки позволяют своему владельцу сэкономить деньги, не оказывая при этом вредного влияния на окружающую среду. Использование, например, одного солнечного коллектора позволяет сократить выбросы в атмосферу углекислого газа на 1-2 тонны в год. Переход на солнечную энергию предотвращает выбросы и других загрязнителей, таких как двуокись серы, угарный газ и закись азота.  Использование солнечной энергии в частном секторе и, особенно, в сельской местности позволяет сократить вырубку деревьев и кустарников в искусственных насаждениях и естественных лесных экосистемах»,- говорит Алайбек Обозов, директор центра проблем использования ВИЭ.

Независимо от того, будем мы использовать солнечную энергию или нет, на энергетическом балансе Земли и состоянии биосферы это никак не отразится, в отличие от ископаемых видов топлива.

По словам представителя ЭД «БИОМ» Михаила Яковлева, использование солнечной энергии позволяет стать менее зависимым от центральных сетей энергоснабжения и завозимого топлива. Солнечные установки могут покрыть до 50-70% энергетических потребностей здания, а при правильном расчете – до 100 % нагрузки электроприборов, кроме отопления и горячего водоснабжения. В сочетании с другими возобновляемыми источниками энергии и соблюдением принципов энергосбережения дом можно сделать абсолютно энерго-автономным.

Во время нередких в нашей стране веерных отключений солнечные батареи могут стать системой бесперебойного питания электроприборов здания (в качестве резервного источника), кроме отопления и горячего водоснабжения.

«В настоящее время разработано большое разнообразие устройств, использующих энергию солнца, для удовлетворения разных энергетических потребностей человечества: отопления, освещения и вентиляции зданий, опреснения воды, производства электроэнергии и др. Солнечные установки находят свое применение в производстве и сельском хозяйстве. Солнечные устройства используются для сушки материалов и сельскохозяйственных продуктов, в различных технологических процессах!-говорт Марат Юнусов.

Солнечные установки, особенно солнечные батареи и солнечные печи становятся востребованными в отдаленных регионах страны, отрезанных от системы электропередач и путей подвоза топлива, главным образом, на горных пастбищах и туристических центрах.

# Примеры использования солнечных установок в Кыргызской Республике

Вакуумная солнечная водонагревательная установка на 100 л. (справа) для ГВС столовой. Фотоэлетрическая станция мощностью 2 кВт (слева) для электроснабжения здания школы; площадь фотомодулей 12 м2.

Иссык-Кульская обл., Тонский район, школа села Кок-Мойнок 2.

Солнечные системы установлены в рамках программы ПРООН «Охрана окружающей среды для устойчивого развития».

Вакуумный солнечный водонагревательный коллектор площадью 16 м2      (8 коллекторов) с общей емкостью баков-накопителей 1200 л (4 бака) для ГВС гостиницы. г. Бишкек, гостиница Holi Day.

Компактная фотоэлектрическая станция мощностью 100 Вт.

Суусамырский район, с. ,Кожомкул.

Солнечные станции были переданы чабанам с. Кожомкул в рамках проекта ГЭФ/ПРООН «Демонстрация устойчивого управления горными пастбищами Суусамырской долины».

В комплект входит фотомодуль (мощность 60 Вт, площадь 0,5 м2), аккумуляторная батарея на 12 В емкостью 100 А∙ч, инвертер на 12/220 В (преобразователь тока) мощностью 200 Вт, контроллер заряда, переносной фонарь с лампой на 100 Вт.

Параболическая солнечная печь для приготовления пищи Ø 1,8 м.

Дом с теплицей, пристроенной к южной стороне дома, которая действует в качестве системы отопления дома. Иссык-Кульская обл., с. Григорьевка.

Система отопления выполнена по принципу солнечной системы Вагнера с пассивным использованием солнечной энергии. Позволяет обогревать в зимнее время южные комнаты дома. Теплица выполнена из стеклопакета.

Монтаж системы выполнен самостоятельно хозяином дома.

Здание гостиницы для туристов с системой пассивного отопления. Зимой солнце нагревает комнату гостиницы (слева), летом козырек защищает комнаты от попадания солнца (справа). Иссык-Кульская обл., с. Ак-Суу.

Система отопления позволяет обогревать в зимнее время комнаты гостиницы без дополнительного отопления. Здание ориентировано на юг. На южной стороне здания расположены большие пластиковые окна с двойным остеклением, через которые зимой в каждую комнату поступает солнечная энергия. Освещаемые солнцем поверхности внутри комнат поглощают солнечную энергию, и  нагреваются, вследствие чего нагревается воздух в помещениях и сохраняется тепло на темное время суток. Для защиты от избыточного тепла в летнее время на южной стороне здания установлен широкий козырек, который затеняет все окна от солнца.

По словам координатора проекта «Чистая энергия» Натальи Богатовой, наиболее рентабельным для Кыргызстана является использование солнечной энергии для горячего водоснабжения. В настоящее стоимость время вакуумных солнечных водонагревательных коллекторов значительно ниже металлических, а КПД нисколько не уступает металлическим коллекторам. Поэтому срок их окупаемости будет короче.

Основная проблема солнечной энергетики связана с тем, что энергия нужна в основном зимой, когда количество солнечной радиации небольшое, и, напротив, большая часть летнего потенциала не используется по причине отсутствия спроса. А потому нужно вначале вкладывать средства в энергосбережение и пассивный солнечный дизайн, а затем использовать солнечную энергию для восполнения недостающего количества энергии для отопления помещений.

Использование фотоэлектрических станций и солнечного отопления представляется наиболее целесообразным для резервного или автономного энергоснабжения зданий во время веерных отключений электричества, а также в отдаленных регионах страны, отрезанных от системы электропередач и путей подвоза топлива.

Энергия жизни и тепла- это заслуга солнца.

С ним жизнь непременно добра!

Оно наполняет любовью сердца!

Сегодня скажем ему «спасибо» за то, что с нами оно всегда.

Без него нам будет тоскливо,

Пусть не угаснет оно  никогда!

Ассоциация ВИЭ поздравляет всех кыргызстанцев.

С праздником Солнца! С днем необычным! Пусть все будет ярким, Что стало привычным!