## Slide 1: Проблемы противостояния оползневым угрозам в Кыргызстане: уроки массовой активизации оползней в 2017 году
И.А. ТОРГОЕВ –директор Научно-инженерного центра
«ГЕОПРИБОР» Института геомеханики и освоения недр НАН КР

## Slide 2: Кыргызская Республика расположена в центре Евразийского континента. Территория Кыргызстана представляет собой купольную, высоко поднятую часть Центральной Азии. Значительную часть территории страны (65 %) занимают горные хребты, принадлежащие к геодинамически активным горным системам Тянь-Шаня и северной части Памира.

## Slide 3: Кыргызстан-горная страна: более 94% территории Кыргызстана расположено на высотах свыше 1000 м над уровнем моря, причём 41% территории – на высотах свыше 3000 м. Средняя высота территории страны составляет 2650 м, наибольшая - 7439 м (пик Победы), наименьшая-488 м
China
Kazakhstan
Fergana valley

## Slide 4: В Кыргызстане, как и в других горных регионах мира активно развиваются опасные природные процессы, возникают стихийные бедствия, и жизнедеятельность населения связана с риском. Наибольшую угрозу в горах представляют опасные геологические процессы: землетрясения, оползни, обвалы, подвижки ледников, сели, прорывы ледниковых озёр и оползневых дамб. Оползни в Кыргызстане происходили в геологическом и историческом прошлом и будут происходить в будущем

## Slide 5: Распространение, повторяемость, наносимый ущерб от опасных геологических процессов на территории Кыргызстана меняется от года к году. Однако на основе статистического анализа многочисленных данных о ЧС установлено, что в многолетнем ракурсе наиболее опасными для населения, объектов экономики и инфраструктуры страны являются многочисленные оползни различного типа и генезиса.
Анализ статистических данных о ЧС на территории страны за период 1988-2017 гг. свидетельствует о том, что оползни характеризуются самым высоким коэффициентом частоты (0.30 в год), а второе место по этому показателю занимают землетрясения. Так, только с начала 2017 г. в стране зафиксировано более 120 оползневых ЧС.
На долю оползневых ЧС приходится наибольшее количество погибших при катастрофах: 269 жертв за 1990-2017 годы
Фактическое количество возникающих
оползней значительно превышает
количество оползневых ЧС, фиксируемых МЧС

## Slide 6: Около 15 тыс. км2 (или 7,5% всей территории страны) находится под потенциальной угрозой схода оползней. В оползнеопасных районах проживает 30 тыс. человек. Оползневому риску подвержено более 300 населенных пунктов юга Кыргызстана.
По данным МЧС на территории Кыргызстана по состоянию на конец 2016 г. насчитывалось 4532 оползневых очага, из которых 90% приходится на южные области страны: пояс предгорий Ферганской долины.
Районы наиболее активного развития оползневых процессов, особенно в предгорном поясе густонаселённой Ферганской долины, территориально совпадают с районами наибольшей плотности населения.
Районы активного
развития оползней
Средняя плотность населения
в Кыргызстане -26 чел/кв.км.
В оползнеопасных районах юга страны
она превышает 160 чел/кв.км
Оползневой пояс ( кластер)
Ферганской долины
Оползневой пояс
Ферганы - ареал наибольшей
плотности населения

## Slide 7: Оползни в Кыргызстане отличаются от своих равнинных аналогов обширными площадями развития, частой повторяемостью, большой дальностью распространения, а также повышенной степенью опасности и риска из-за сопутствующих каскадных эффектов и синергетического усиления.
Из-за сложного горного рельефа на территории Кыргызстана при возникновении оползней могут формироваться синергетические, многоступенчатые природные катастрофы.
Синергетический характер таких катастроф в горных районах выражается в том, что оползень и/или обвал вызывает целую цепь других опасных явлений.
Наибольшую угрозу для жизнедеятельности в горных и долинных районах представляют синергетические катастрофы, формирующиеся по схеме: оползень (обвал) => перекрытие русла или => долины реки => образование подпруженного водоема => затопление долины => прорыв естественного перекрытия => паводок или прорывной поток, часто перерастающий в разрушительный селевой поток.
Громадный оползень в с. Курбу-Таш заблокировал русло р. Шорсу оползневой дамбой, выше которой образовался водоём, прорыв которого чреват возникновением волны прорыва и/или селя
Подпруженный оползнем водоём
на реке Майлы-Суу

## Slide 8: Среда обитания и жизнедеятельности жителей в оползнеопасных районах Кыргызстана
Основной средой обитания и жизнедеятельности население Кыргызстана в условиях сложного горного рельефа избирает пригодные для проживания и хозяйственной деятельности участки земли в долинах и на террасах рек, подошвы склонов в предгорьях, суходолы или саи, пролювиальные конуса выноса.
На первый взгляд на подобных участках и территориях действительно наиболее благоприятные условия для земледелия и животноводства, наименее пересечённая и доступная в транспортном отношении местность, хорошие условия для жилищно-коммунального строительства.
Однако все эти интенсивно осваиваемые потенциально опасные участки и территории отличаются от равнинных районов заведомо повышенным риском возникновения опасных природных процессов, связанных с землетрясениями, оползнями и обвалами, селями и паводками

## Slide 9: С начала 2017 г. в Кыргызстане было зафиксировано более 135 оползней, под которыми погибло 34 человека, в том числе 13 детей. Увеличение количества оползней в последние десятилетия связано с изменением климата, интенсивным освоением горных территорий, антропогенной деятельностью человека. На долю оползней приходится самый высокий уровень смертности и относительной уязвимости..
Оползень в селе Аюу Ошской области 29.04.2017: разрушено 11 домов погибло 24 человека, в том числе 9 детей
Оползень в селе Топ-Жангак 29.03.2017 : разрушено 2 дома,
погибло 6 человек, в том числе 4 детей, поиск жертв
Оползень Кайнама, 26.04.2004: разрушено 12 домов погибло 33 человека, в том числе 16 детей
Оползень в селе Кара-Тарык 20 апреля 2003: погибло
38 человек, в том числе 22 ребёнка

## Slide 10: Основные компоненты научно-обоснованной стратегии предупреждения и снижения риска природных катастроф и её реализация в Кыргызстане
По ряду объективных (бедность) и субъективных факторов, большое количество жертв и ощутимый ущерб от оползней в Кыргызстане в 2017 г. отчасти связаны с недостатками управленческой практики, а именно с игнорированием общепринятой стратегии снижения риска оползневых катастроф, основные элементы которой показаны справа:
1. Оценка возможных рисков в опасных зонах
В настоящее время в Кыргызстане из всей указанной стратегической схемы предупреждения и снижения риска благодаря финансовой и технической помощи различных международных организаций (ВБ,ПРООН, DIPECHO, GEF,и др.) наиболее полно выполнена оценка возможных рисков по всей территории Кыргызстана. Соответствующие карты и каталоги оползневой, селевой опасности и рисков по областям, районам и крупным населённым пунктам регулярно издаются МЧС в Ежегоднике «Мониторинг, прогнозировании опасных процессов и явлений на территории Кыргызской Республики», который в печатном виде распространяется по всем областям и районам страны. На веб-сайте МЧС КР и проекта ПРООН, начиная с 2013 г. публикуются электронные версии ежегодников. В 2017 г. вышло 14-е издание Ежегодника, в котором мы дали прогноз очередного цикла массовой активизации оползней на 2017 год
Руководствуясь указанной стратегией следовало бы выполнить оценки риска на детальном уровне с расчётами зоны поражения для населённых пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, экологически опасных объектов (хвостохранилища, полигоны захоронения токсичных отходов, скотомогильники и т.д)
.
В том числе отселение людей из зон риска
Notes: МОНИТОРИНГ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

## Slide 11: 2. Состояние мониторинга оползневых процессов и участков
По заданию МЧС КР в 1996 г. Научно-инженерным центром «ГЕОПРИБОР» Института геомеханики и освоения недр НАН КР была разработана и изготовлена аппаратура и приборы мониторинга оползней, которые были апрбированы в 1994-96 гг в Кок_Джангаке. Затем автоматизированная система мониторинга оползней с передачей информации по раиоканалам функционировала в г. Майлуу-Суу с 1996 по 2006 годы. Эта система включала подсистему раннего предупреждения об оползневой угрозе. Для массооого употребления была разработана серия мобильных приборов и датчиков, доступны для использования даже школьниками.
К сожалению, в 2006 г. прекратилось финансирование работ по поддержанию этой системы в рабочем состоянии, т.к. в рамках проекта ВБ предполагалось создание новой системы на оползнях в районе урановых хвостохранилищ Майлуу-Суу. Однако этим планам не суждено было сбыться…и сегодня, когда ситуация в Майлуу-Суу крайне тревожная, мы имеем то, что мы имеем????
Что касается мониторинга оползневых процессов, то в последние годы из-за скудного финансирования он ведётся эпизодически силами МЧС методом визуального обследования потенциально опасных участков….
Между тем в недавние времена имелись десятки представительных участков стационарных наблюдений (мониторинга) оползней в наиболее опасных районах, которые проводились силами специалистов Госкомгеологии (Оползневой отряд). Ежегодно в предвесенний период осуществлялись вертолётные облёты всех оползнеопасных участков, бассейнов рек. На базе полученной комплексной информации составлялись прогнозы развития оползневых процессов, служившие основой проведения превентивных мероприятий. Такой подход обеспечивал безопасность населения и за исключением единичных случаев, не отмечалось массовой гибели людей, как это имеет место в последние два десятка лет.
В апреле 2015 г. постановлением Правительства КР была утверждена «ПРОГРАММА комплексного мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов с учетом применения геоинформационных технологий и дистанционного зондирования на 2015-2017 годы».
Основными целями Программы - создание системы комплексного мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов; повышение эффективности прогнозных данных для предупреждения ЧС; обеспечение защиты населения и территорий от воздействия опасных природных процессов. По плану мероприятий к этой Программе всё это планировалось реализовать в 2017 г….

## Slide 12: 3. Общепринятые способы и меры предотвращения оползней
В состав комплекса противооползневых мероприятий могут входить:
- Формирование искусственного рельефа с уменьшением крутизны и террасированием склонов, планировка склонов и террас, удаление (разгрузка) оползневых масс. (Имеется положительный пример разгрузки головной части оползня Тектоник в Майлуу-Суу в рамках проекта ВБ_
- Поддерживающие сооружения: анкерные и контрфорсные свайные укрепления забивных и буронабивных свай, столбы, подпорные стены (В Майлуу-Суу была сооружена такая стена на участке оползня Изолит)
- Регулирование поверхностного стока: закрытые и открытые водостоки, нагорные лотки, канавы и валы, лотки на оползневых склонах, телескопические лотки на действующих оползнях, быстротоки и перепадные колодца;
- Регулирование подземного стока: откосные дренажи, дрены-осушители, горизонтальные дренажи (траншейные и буровые), вертикальный дренаж, дренажные штольни;
- Агролесомелиорация со специальным подбором комплекса растительности, отвечающего требованиям повышения устойчивости оползневых склонов, устройство противоэрозионных покрытий. (Ведутся лесопосадки в ряде областей, однако требуется подбор не только деревьев, но и кустарников, трав)
- Глубинное и поверхностное закрепление грунтов;
- Устройство противофильтрационных покрытий на склонах и террасах;
- Береговые укрепления разных типов, руслорегулирующие сооружения на оползнях по берегам рек.

## Slide 13: Практика предотвращения оползней и обвалов в Кыргызстане
Неудачное взрывное удаление неустойчивых масс
на оползне в селе Райкомол в 2010 г.
Проект-АОЗТ «Алаурум» по заказу МЧС
Лесопосадки (вязы, дикие яблоки, грецкие орехи, миндаль
и шиповник на склонах в Сузакском р-не, Баткенской и
Иссык-Кульской областей
Посадка саженцев-тополей на оползнеопасном склоне в селе Чон-Таш Тюпского р-на, весной 2017 г. производится без ограждения, что чревато уничтожением посадок скотом
Разгрузка (удаление) верхней части оползня Тектоник в городе
Майлуу-Суу. Проект Всемирного Банка
Сооружение противообвальной стенки на участке автодороги Бишкек-Балыкчи в рамках проекта реабилитации

## Slide 14: Реализация любого проекта противооползневых мероприятий должна опираться на специальные изыскания и учитывать менталитет местного населения
Оползень Тосой (V~2 млн. м3 на левом склоне долины р. Зергер , 19 марта 1994 г, погибло 50 человек.
По заключению инженеров-геотехников причина оползня- сильное переувлажнение грунтов. Здесь следует отметить, что в 1981 г на этом оползнеопасном склоне были заложены лесопосадки без ограждения. Увы, местные жители, выпасавшие здесь скот и косившие сено, за пару лет уничтожили мешавшие им саженцы, оголили склон, а террасы, способствовали удержанию влаги в теле неустойчивого склона Более того, выше зоны отрыва проложили бульдозерную тропу для вывоза сена. После этого просадки и трещины активизировались ещё сильнее и сошёл оползень с катастрофическими последствиями.
Перевыпас скота на склонах у сёл-также причина оползней
Лесопосадки эффективны только для поверхностных оползней
(мощностью до 1-1.5 м). Глубокий Оползень в окрестностях города
Кок-Янгака. На склоне росли столетние орехи с мощной
корневой структурой, однако они не удержали склон от оползания.

## Slide 15: Особенности практики отселения людей, как превентивной меры предотвращения и/или снижения оползневого риска
Каковы причины нежелания людей переселяться в условно безопасные районы??
Как отмечалось выше, само решение об отселении часто основывается на визуальной оценке степени опасности и риска. Как правило, другие решения по снижению риска, кроме отселения, не рассматриваются, сравнительный экономический анализ альтернативных вариантов не проводится и не практикуется. При этом игнорируется очевидный факт ограниченности природных ресурсов и пригодных территорий в условиях сложного горного рельефа, а также не принимается во внимание деградация покинутых участков и районов. Сотрудники МЧС заставляют людей переехать, но в ряде случаев нет участка и/или дома, куда можно переехать.
Отселение жителей из опасных горных районов, как правило, осуществляется на долинные территории, что обуславливает коренную (кардинальную) смену привычного уклада жизни населения, жизнедеятельность которого в горах извечно была связана в основном с животноводством, собирательством.
На новых участках из-за отсутствия пастбищ, высокой безработицы переселенцы часто не могут найти средства для существования. На новых землях остро стоит проблема водоснабжения, в том числе питьевого. Кроме этого, на этих участках, как правило, отсутствуют объекты инфраструктуры, образования (школы), здравоохранения (ФАПы) и т.д. Всё это обуславливает дальнейшую внутреннюю и внешнюю миграцию., особенно молодёжи. При внутренней миграции в города Ош, Бишкек, Джалал-Абад неизбежно возрастает нагрузка на инфраструктуру этих перенаселённых городов.
.

## Slide 16: Ошибки и просчёты при отселении жителей из опасных районов на новые участки: Громадный оползень (V =5-7 млн. м3) возник 27 апреля 2002 г. на окраине села Гульча после сильного Гиндукушского землетрясения. В результате движения оползня было разрушено 190 новых, буквально недавно построенных кирпичных жилых домов. Причём жители этих разрушенных домов были переселены в Гульчу из оползнеопасной зоны села Будалык, расположенного в 30 км от Гульчи. На этом беды жителей не закончились. После разрушения новых домов им был выделен новый участок для строительства жилья на конусе выноса реки Джилы-Суу. Однако, когда началось строительство, выяснилось, что указанный участок является селеопасным. Общий прямой ущерб от этого гигантского оползня составил свыше 1,5 млн. $

## Slide 17: Негативные экономические и социальные последствия бедствий, вызываемых оползнями, для экономики и населения Кыргызстана
- По данным МЧС КР за период с начала 1990 г. по апрель 2017 г. в Кыргызстане произошло 652 оползневых ЧС, в которых погибло 275 человек. Общий материальный ущерб от оползневых катастроф за указанный период оценивается суммой в 37 млн. дол. США., т.е. в среднем ущерб от одного оползня составляет 57 тыс дол.
- Из-за изменения климата и нарастающего антропогенного прессинга н на горные склоны в последнее десятилетие отмечается увеличение частоты и масштабов оползневых бедствий и как следствие нарастание экономического ущерба от ЧС, вызываемых оползнями. В случае, если подобная тенденция сохранится в перспективе, ущерб от природных катастроф станет поглощать заметную часть экономического роста и будет непреодолимым барьером на пути устойчивого развития Кыргызстана. Ввиду увеличения частоты и интенсивности катастрофических событий, Кыргызстану становится всё труднее возмещать наносимый этими бедствиями экономический ущерб из своего текущего бюджета.
- Хотя в Кыргызстане в бюджет ежегодно закладываются ассигнования на расходы, связанные с ЧС, фактические расходы бюджета на такие события зачастую значительно превышают запланированные. Для покрытия ущерба от крупных бедствий, вызываемых природными угрозами, правительство в условиях бюджетного дефицита вынуждено выделять дополнительные средства на борьбу с чрезвычайными ситуациями. Ежегодные ассигнования из государственного бюджета на борьбу с ЧС, как бы малы они ни были, являются единственным источником средств для ликвидации последствий природных катастроф.
- Учитывая низкий уровень доходов и ухудшающиеся перспективы экономического роста из-за мирового экономического кризиса, любого рода восстановление жилья и экономики после стихийных бедствий, при существующем подходе к предотвращению и/или снижению оползневого риска вероятно, будет длительным и мучительным, особенно для бедных слоёв населения.

## Slide 18: Жаткан жери жайлоо болсун, топурагы торко болсун…

## Slide 19: Наши люди и дети, живущие в зонах природного и техногенного риска, ждут от всех нас разумных решений и действий